建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：  年产35万台精密减速机项目

建设单位（盖章）：江苏凯卓威传动技术有限公司

编  制  日  期：         2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	78

六、结论	80

附表	81

建设项目污染物排放量汇总表	81

附件

附件1  开发区规划环评审查意见

附件2  备案通知书

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

附件5  规划意见

附件6  原辅料MSDS及检测报告

附件7  监测报告

附件8  环评报告公示

附件9  环评技术合同

附件10 委托书

附件11 建设单位承诺函

附件12 建设单位环评单位承诺函

附件13 声明确认单

附件14 危废承诺书

附件15 工程师看现场

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境概况图

附图3  项目厂区平面布置图

附图4  生态红线图

附图5  金坛经济开发区土地利用规划图

附图6  环境监测点位图

附图7  金坛经济开发区污水管网图

附图8  区域水系及地表水现状监测示意图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产35万台精密减速机项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2201-320458-89-01-161474 |
| 建设单位联系人 | 陈琰 | 联系方式 | 13235183129 |
| 建设地点 | 江苏省金坛经济开发区东至良湖路、南至空地、西至空地、北至汇康路 |
| 地理坐标 | （119度39分34.077秒，31度45分48.355秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业-34 轴承、齿轮和传动部件制造345 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（备案）部门 | 江苏金坛经济开发区经济发展局 | 项目审批（备案）文号 | 坛开经发备字[2022]18号 |
| 总投资（万元） | 100000 | 环保投资（万元） |  |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地面积（m2） | 122000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《金坛经济开发区发展规划》 审查机关：江苏省人民政府 审查文件名称及文号：《省政府关于同意设立海门经济开发区等13家省级开发区的批复》（苏政复[1993]60号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：原江苏省环境保护厅 审查文件：《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》 审查文号：苏环审[2015]52号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性 本项目与《金坛经济开发区发展规划》相符性分析见表1-1。 表1-1 项目与金坛经济开发区发展规划相符性分析一览表 序号 规划情况 本项目情况 相符性 1 规划范围：东至在建省道203（东环路），南至规划沿江城际铁路，西至金湖路（金宜路）-S340-丹金溧漕河，北近开发区行政界线，距金坛和丹阳市界500m处，总面积71.3km2。金坛经济开发区按照产业划分形成传统产业园区（产业北区）和创新型产业园区（产业南区）。 传统产业园区：位于金武公路以北，主要发展以服装、电子、机械、新材料和新能源等为主导的产业，规划整合为盐化工产业园、综合制造产业园、高端制造产业园、中小企业园、新能源新材料产业园。 创新产业园：位于延政西路以南，从事高新技术产品的研制、开发或提供技术外包服务和业务流程外包服务的企业用地，主要发展以新医药、环保、新传感网等新兴产业的研发、设计与营销为主。 项目建设地位于江苏省金坛经济开发区良湖路以西、汇康路以南地块，位于传统产业园区内的综合制造产业；行业类别为C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造，属于综合制造产业，符合传统产业园区产业定位 符合 2 用地布局：总用地为7130hm2。其中城市建设用地为6411.2hm2（工业用地2278.55m2），非建设用地为334.4hm2（水域面积258.3hm2），发展备用地384.4hm2。 项目建设地属于工业用地 符合 3 环保基础设施规划：采用雨污分流排水体制，污水经收集后排入金坛第二污水处理厂集中处理。 项目所在地已采用雨污分流制；本项目无生产废水排放，生活污水经收集后接管至金坛第二污水处理厂集中处理 符合 4 环卫：采用垃圾分类处理方式，分类后的无机物、废品垃圾尽量回收利用，有机垃圾以焚烧为主。 项目生活垃圾由环卫部门统一清运处置 符合 本项目建设地位于江苏省金坛经济开发区良湖路以西、汇康路以南地块，位于传统产业园区内；行业类别为C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造，属于综合制造产业，符合传统产业园区产业定位；项目选址用地性质为金坛经济开发区规划的工业用地范围内；项目所在地区已采用雨污分流制，项目无生产废水排放，生活污水达金坛第二污水处理厂接管要求后接管至金坛第二污水处理厂处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。因此项目建设符合《金坛经济开发区发展规划》中相关要求。 2、规划环境影响评价相符性分析 项目与《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》及《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》相符性分析见表1-2。 表1-2 项目与金坛经济开发区发展规划环境影响报告书及审查意见相符性分析 序号 相关要求 本项目情况 相符性 1 开发区应引进科技含量高、产品附加值高、无污染或污染程度低的项目。 项目从事精密减速机的生产，采用的生产设备科技含量高、产品附加值较高；无生产废水排放，生产工序中产生的非甲烷总烃及颗粒物经处理后达标排放。 符合 2 在园区大气中HCl稳定达标前禁止引进排放大气污染物HCl的企业和项目。 项目不排放HCl废气。 符合 3 与钱资荡生态红线区边界相邻2000米内用地布置为污染程度低的工业项目。 项目距钱资荡生态红线区最近距离为7.7km；且项目无生产废水排放，产生的非甲烷总烃及颗粒物经处理后达标排放，污染程度较低。 符合 4 加快环保基础设施建设。园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，建设完善区内污水管网。 项目所在地区已实施雨污分流、清污分流，污水经污水管网接管至金坛区第二污水处理厂集中处理。 符合 5 加强固体废物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位处置。 项目建设一般固废储存区及危险废物储存区收集、贮存固体废物，危险废物交由有资质单位处置。 符合 6 加强区域大气环境保护，严格落实HCl等大气特征污染物防治措施，强化恶臭、VOCs等特征污染物的控制与治理，严格控制SO2、NOx、VOCs等大气污染物排放总量。 本项目不排放HCl，淬火废气经油雾净化器处理、抛丸废气经湿式除尘器处理、清洗挥发废气经二级活性炭处理、处理后的废气一并进入排气筒DA001排放；调漆、喷漆经负压收集后与烘干废气一并经过滤棉+RCO处理装置处理后通过排气筒DA002排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过排气筒DA003排放； 符合 7 落实《江苏省太湖污染防治条例》要求，加强太湖流域水环境保护。 项目无生产废水排放，生活污水接管至金坛区第二污水处理厂，满足《江苏省太湖污染防治条例》要求。 符合 8 严格控制园区人口规模和用水定额，减少工业企业用水量和污水排放量，严格控制COD、氨氮、总磷等污染物排放总量。 项目无生产废水排放，只有少量生活污水产生。 符合 项目从事精密减速机项目的生产，采用的设备科技含量高、产品附加值较高；项目无HCl废气产生及排放，淬火废气经油雾净化器处理、抛丸废气经湿式除尘器处理、清洗挥发废气经二级活性炭处理、处理后的废气一并进入排气筒DA001排放；调漆、喷漆经负压收集后与烘干废气一并经过滤棉+RCO处理装置处理后通过排气筒DA002排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过排气筒DA003排放，排放总量较低；无生产废水排放，生活污水接管至金坛区第二污水处理厂集中处理；建立一般固废储存区、危险废物储存区，满足固体废物分类收集、贮存的要求，危险废物委托有资质单位安全处置，项目污染程度较低，满足《江苏省太湖水污染防治条例》要求；距钱资荡生态红线区最近距离为7.7km，不会导致其生态红线区域服务功能下降。 因此项目建设符合《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》及《关于金坛经济开发区发展规划环境影响评价审查意见》中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目属于精密减速机项目生产，行业类别为C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造，对照《产业结构调整指导目录（2021年修正）》，本项目不属于其限制类或淘汰类项目，属于允许建设项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118号)中限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32号）中限制、淘汰和禁止项目；也不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制的项目，符合国家和地方产业政策。 2、规划选址合理性分析 项目建设地点位于江苏省金坛经济开发区良湖路以西、汇康路以南地块，根据规划选址意见，该地块的用途为工业用地；对照《金坛经济开发区控制性详细规划》土地利用规划图，本项目用地地块规划为工业用地。项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）中的项目，且项目周边范围内无矿床、文物古迹和军事设施达到环保准入、投入强度、消防安全等相关规定，因此项目选址合理。 根据《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》中土地利用规划图，本项目所在地为二类工业用地，与用地规划相符。 3、三线一单相符性 （1）生态管控红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），对照江苏省生态空间保护区域分布图，项目建设区域与国家级生态保护红线范围及江苏省生态空间管控区域范围均无交集，不涉及金坛区内的生态红线区域，不会导致金坛区辖区内生态红线区域服务功能下降，故本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相关要求。 （2）环境质量底线 环境空气：根据《2021年常州市生态环境状况公报》，2021年，全市空气质量优良天数289天，优良率79.2%；其中市区空气质量优良天数 279天，优良率为76.4%；全市六项污染物指标中，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年平均浓度分别为：9μg/m3、35μg/m3、60μg/m3和35μg/m3，一氧化碳日均值的第95位百分数浓度为1.1mg/m3，臭氧日最大8小时滑动平均值的第90位百分数浓度为174μg/m3。 臭氧的日最大8小时滑动平均值的第90百分位数略有超标，细颗粒物PM2.5年平均浓度刚好达标，项目所在区域2021年环境空气质量不达标。 根据《2022年常州市金坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案》，通过加大重点行业污染治理力度，强化多污染物协同控制，推进PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代，强化VOCs全流程、全环节综合治理，加快形成绿色低碳运输方式等污染防治措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 水环境：本项目污水受纳水体尧塘河2个断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准要求。 声环境：建设项目所在地各厂界处昼间声环境质量监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区限值要求。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，如废气、污水、固废，采取相应的污染防治措施后，在达标的基础上选用处理效率和可靠性高的处理工艺。设备生产噪声在采取隔声、减振措施后厂界可达标；生产过程中淬火废气经油雾净化器处理、抛丸废气经湿式除尘器处理、清洗挥发废气经二级活性炭处理、处理后的废气一并进入排气筒DA001排放；调漆、喷漆经负压收集后与烘干废气一并经过滤棉+RCO处理装置处理后通过排气筒DA002排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过排气筒DA003排放，对大气环境影响较小；生活污水接管至金坛区第二污水处理厂集中处理；固体废物均按照要求委托相关单位进行妥善处置。上述措施确保拟建项目污染物排放对环境的影响降到最低，不会突破环境质量底线，改变区域环境功能区。 （3）资源利用上线 本项目主要从事精密减速机的生产，用水由当地市政管网供给，用电由当地市政供电统一供应，项目用地为工业用地，不占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 金坛区尚未颁布环境准入负面清单，本次环评对照国家、地方相关产业政策、市场准入负面清单（2022年版）、长江经济带发展负面清单指南（试行）负面清单等文件分析。详见表1-3、表1-4及表1-5。 表1-3 环境准入负面清单 序号 法律、法规、政策文件等 是否属于 1 属于《江苏省生态空间保护区域》中规定的位于国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域内与保护主要生态功能无关的开发建设项目、属于国家级生态保护红线和生态空间管控区域禁止从事的开发建设项目 不属于 2 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目 不属于 3 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目 不属于 4 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目 不属于 5 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目 不属于 6 根据市场准入负面清单（2022年版），本项目不属于“禁止准入类” 不属于 7 根据《金坛经济开发区发展规划环境影响报告书》审查意见，机械装备、电子行业禁止引进电镀、表面处理类项目，化工行业禁止引进与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目、农药项目，新材料禁止引进太阳能电池切片、钢铁等传统型金属材料、水泥等传统型非金属材料的生产项目，纺织禁止引进废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业和项目 不属于禁止引进项目 表1-4 长江经济带发展负面清单指南（试行）负面清单 序号 文件要求 项目情况 1 禁止在合规园区外建设、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目 不属于禁止类项目 2 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令制止的落后产能项目 不属于禁止类项目 3 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 不属于禁止类项目 表1-5 长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）负面清单 序号 文件要求 本项目相关内容 相符性 1 禁止在合规园区外建设、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目营严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。 本项目位于金坛经济开发区，属于合规园区，项目不属于《环境保护综合名录》中高污染项目 相符 2 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 相符 3 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 本项目不属于严重过剩产能行业 相符 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 4、技术政策相符性 （1）与地方文件相符性 本项目建设与地方文件相符性分析见表1-6。 表1-6 项目与地方文件相符性分析 文件 与项目相关要求 本项目相符性分析 是否相符 《江苏省大气污染物防治条例》 禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，企业不得转让给他人使用。 项目不使用淘汰的高污染工艺设备 相符 企业应当使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。 项目淬火废气经油雾净化器处理、抛丸废气经湿式除尘器处理、清洗挥发废气经二级活性炭处理、处理后的废气一并进入排气筒DA001排放；调漆、喷漆经负压收集后与烘干废气一并经过滤棉+RCO处理装置处理后通过排气筒DA002排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过排气筒DA003排放 相符 产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用 项目淬火废气经油雾净化器处理、抛丸废气经湿式除尘器处理、清洗挥发废气经二级活性炭处理、处理后的废气一并进入排气筒DA001排放；调漆、喷漆经负压收集后与烘干废气一并经过滤棉+RCO处理装置处理后通过排气筒DA002排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过排气筒DA003排放，生产过程中污染防治设施正常使用 相符 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》 全省范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值 项目产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 相符 《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》 对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除效率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。 项目淬火废气经油雾净化器处理（处理效率95%）、抛丸废气经湿式除尘器处理（处理效率95%）、清洗挥发废气经二级活性炭（处理效率90%）处理；调漆、喷漆经负压收集后与烘干废气一并经过滤棉+RCO处理装置（处理效率90%）处理 相符 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。 项目淬火废气经油雾净化器处理、抛丸废气经湿式除尘器处理、清洗挥发废气经二级活性炭处理、处理后的废气一并进入排气筒DA001排放；调漆、喷漆经负压收集后与烘干废气一并经过滤棉+RCO处理装置处理后通过排气筒DA002排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过排气筒DA003排放，减少无组织废气排放 相符 《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》 禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。 项目建设不涉及生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂 相符 《2021年常州市深入打好污染防治攻坚战工作方案》 推广实施《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），完成低挥发性有机物等原辅料源头替代项目50个以上。 本项目所用水性面漆（含胶黏剂）VOCs含量243g/L，水性底漆（胶黏剂）VOCs含量124g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1水性涂料中VOC含量要求，即工程机械涂料面漆≤300g/L、底漆≤250g/L要求 相符 工业园区和重点行业企业污水稳定达标排放，实现雨污分流、清污分流。 项目所在金坛经济开发区源于已实施雨污分流、清污分流 相符 深入打击和遏制危险废物非法转移倾倒等环境违法犯罪行为，建立问题清单，实行销号管理。 项目产生的危险废物收集后暂存于危险废物仓库，定期委托有资质单位处置 相符 《关于印发常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》常污防攻坚指办〔2021〕 32 号 企业要使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶黏剂产品。 项目不使用胶黏剂 相符 《太湖流域管理条例》 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 本次环评要求建设单位申请水污染物排放总量，按照规定设置便于检查、采样的规范化排放口，悬挂标志牌；建设单位不得私设暗管或者采取其他规范监管的方式排放水污染物 相符 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印 染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 本项目从事精密减速机的生产，不属于禁止类项目 相符 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的， 应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 项目为新建项目，将使用符合国家规定的清洁生产要求的生产工艺和设备 相符 《江苏省太湖水污染防治条例》 在太湖流域新建、改建、扩建可能产生水污染的建设项目应当依法进行环境影响评价。 本项目目前正在进行环境影响评价 相符 建设项目中防治水污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时 施工、同时投产使用。 本次排放的废水仅为生活污水，进入市政污水管网，不会对太湖流域造成污染 相符 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。 项目生活污水接入市政污水管网，不直接向水体排污 相符 各类污水处理设施产生的污泥应当进行安全处置，不得随意堆放和弃置，不得排入水体；属于危险废物的，应当委托有资质的单位处置。污泥的收集、贮存应当符合国家相关规定和标准。 项目无污水处理设施，无污泥产生 相符 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 （一）本项目不属于禁止类项目； （二）本项目不销售、使用含磷洗涤用品； （三）项目不产生生产废水，不向水体排放或倾倒废水、废渣及其他废弃物 相符 常州市金坛区人民政府关于印发《2022 年常州市金 坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案》的通知 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。对照国家产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品 生产、销售、使用环节的监督管理。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。完成12家重点企业VOCs清洁原料替代，优先推动使用溶剂型原辅材料且治理设施低效的企业先行开展清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，推动开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放有效控制，废气排放口达标排放。结 合产业特点，培育2家以上源头替代示范型企业。推动钢结构、包装印刷行业实施低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料源头替代。 本项目所用水性面漆（含胶黏剂）VOCs含量243g/L，水性底漆（胶黏剂）VOCs含量124g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1水性涂料中VOC含量要求，即工程机械涂料面漆≤300g/L、底漆≤250g/L要求；淬火废气经油雾净化器处理、抛丸废气经湿式除尘器处理、清洗挥发废气经二级活性炭处理、处理后的废气一并进入排气筒DA001排放；调漆、喷漆经负压收集后与烘干废气一并经过滤棉+RCO处理装置处理后通过排气筒DA002排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过排气筒DA003排放，减少无组织废气排放。 （3）与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）、《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（常环[2020]95号）相符性 对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）及《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（常环[2020]95号）环境管控单元图，本项目属于重点管控单元（详见附图五），相符性分析见表1-7及表1-8。 表1-7 与江苏省“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 序号 管控要求 本项目相关内容 相符性 1 空间布局约束 严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全 项目不在国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区内，项目的建设不会使生态功能降低、不会影响生态空间面积、不会改变生态空间性质 相符 太湖流域需满足江苏省太湖水污染防治条例要求 项目满足江苏省太湖水污染防治条例要求 相符 2 污染物排放管控 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量 相符 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。 项目不属于上述行业，生产废水经处理后回用于生产不外排 相符 3 环境风险防控 强化环境事故应急管理、强化环境风险防控能力建设 本项目设置风险防范措施；项目实施后，按要求编制应急预案 相符 禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物 项目生产废水不外排，不向太湖流域水体排放或倾倒废水、废渣及其他废弃物 相符 4 资源利用效率要求 高耗水行业达到先进额定标准，工业水循环利用率达90%；在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 项目不属于高耗水行业，不涉及销售及使用燃料 相符 表1-8 与常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性 序号 管控要求 本项目相关内容 相符性 1 空间布局约束 （1）禁止引入纺织服装中废水排放量较大的纯印染和纯染整类企业（除金坛时尚织染集聚区）。（2）禁止引入机械电子、高端装备制造业中电镀、表面处理类企业，淘汰、限制类的如普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目、普通微小型球轴承制造项目；禁止生产国家禁止或公告停止销售的车辆；有害物质含量超标准的汽车。（3）禁止引入化工中与盐化工及下游产品生产不相关的化工项目。（4）禁止引入新材料产业中太阳能电池切片生产项目。（5）禁止引入化工新材料中钢铁等传统型金属材料；水泥等传统型非金属材料。（6）禁止引入新医药产业中不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机、劳动保护、安瓿灌装注射用无菌粉末、非易折安瓿等。 项目行业为齿轮及齿轮减、变速箱制造项目，不属于以上禁止类项目 相符 2 污染物排放管控 （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。（2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。 建设项目将根据要求向常州市金坛生态环境局申请总量 相符 3 环境风险防控 （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。（2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。 项目不生产、使用及储存危险化学品，将根据要求制定监测计划 相符 4 资源利用效率要求 （1）大力倡导使用清洁能源。（2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。（3）严禁自建燃煤设施。 项目生产废水不外排，不使用燃料 相符 （4）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性 项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）相符性分析见表1-9。 表1-9 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》 相符性分析 与项目相关要求 本项目相符性分析 是否符合 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 （1）项目选址位于金坛经济开发区内，符合其规划要求；（2）项目采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）项目采取的污染防治措施能够满足污染物排放达到相关排放标准；（4）本项目为新建项目，无原有环境污染；（5）本项目基础资料数据符合实际情况。 符合 排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 本项目需按要求取得总量指标。 符合 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。 符合 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 本项目不在生态保护红线范围内。 符合 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。 本项目产生的危险废物均能委托有资质单位处置。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 一、项目由来 江苏凯卓威传动技术有限公司位于江苏省金坛经济开发区良湖路以西、汇康路以南地块，拟投资100000万元新建精密减速机项目。项目购置滚齿机、磨齿机、热处理设备、箱体加工中心、喷漆线、装配线等设备，建成后将具备年产精密减速机35万台的生产能力。地理位置详见附图一。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中相关规定，本项目属于“三十一、通用设备制造业”中“34轴承、齿轮和传动部件制造345”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此项目应编制环境影响报告表。 江苏凯卓威传动技术有限公司委托我单位对该项目进行环境影响报告表编制工作。我单位在接受委托后，在现场实地踏勘，搜集相关资料的基础上，依据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等相关法律法规的规定，编制完成本环境影响报告表，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 二、建设内容 1、项目产品方案 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号 工程名称 产品名称 设计能力（a） 年运行时数（h） 1 精密减速机生产线 精密减速机 35万台 7200 2、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员1300人，年工作300天，实行3班制，每班8小时，年运行7200小时。本项目不设食堂和宿舍。 3、项目主要建设内容 本项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目建设内容一览表 类别 单项工程名称 工程内容 工程规模 备注 主体工程 生产车间 热处理线 1000m2 新建 喷涂线 800m2 新建 装配线 3000m2 新建 内圆磨 500m2 新建 外圆磨 500m2 新建 车床 1500m2 新建 锯床 100m2 新建 滚齿 2000m2 新建 键槽加工 150m2 新建 清洗钝化 300m2 新建 储运工程 成品储存区 用于成品储存 位于生产车间内部，建筑面积700m2 新建 原料储存区 用于原材料储存 位于生产车间内部，建筑面积2000m2 新建 运输 汽运 / 新建 公用工程 给水 市政给水管网 40987.9t/a 依托市政给水管网 排水 接管至金坛区第二污水处理厂 31200t/a 依托市政污水管网 供电 园区电网提供 500万kWh/a 依托市政供电管网 环保工程 废气 淬火废气（颗粒物、非甲烷总烃） 油雾净化器 处理效率95%（针对颗粒物） 新建 抛丸粉尘 湿式除尘器 处理效率95% 新建 清洗剂挥发废气（非甲烷总烃） 二级活性炭 处理效率90% 新建 调漆、喷漆、烘干废气（颗粒物、非甲烷总烃） 过滤棉+RCO处理 颗粒物处理效率；非甲烷总烃处理效率90% 新建 天然气燃烧废气（颗粒物、SO2、NOX） 低氮燃烧器 处理效率70%（针对NOX） 新建 废水 生产废水 污水处理站 1座，“隔油+气浮+A2O+MBR膜”，5m3 新建 生活污水 化粪池 1座，150m2 新建 固废 一般固废 一般固废储存区 1座，100m2 新建 危险废物 危险废物储存区 1座，50m2 新建 噪声 隔声、减振、消音措施 降噪≥25dB(A) 新建 4、主要生产设备情况 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 建设项目主要设备表 序号 设备名称 工序 规格/型号 数量（台/套） 备注 1 生产 设备 锯床 锯切 / 4 国产，外购 2 端面铣打 端铣打 / 3 国产，外购 3 车床 精车 / 26 国产，外购 4 滚齿机 滚齿 / 12 国产，外购 5 蜗轮滚齿机 滚齿 / 2 国产，外购 6 蜗杆铣削机床 端铣打 / 1 国产，外购 7 内孔键槽加工机 拉键槽 / 4 国产，外购 8 外圆铣键槽机 铣键槽 / 3 国产，外购 9 内圆磨 内圆磨 / 2 国产，外购 10 外圆磨 外圆磨 / 11 国产，外购 11 磨齿机 磨齿 / 11 国产，外购 12 蜗杆磨齿机 磨齿 / 1 国产，外购 13 热后刮削滚齿机 磨齿 / 1 国产，外购 14 抛丸机 抛丸 / 5 国产，外购 15 热处理多用炉 渗碳、淬火、回火 / 5 国产，外购 16 回火炉 回火 / 5 国产，外购 17 清洗机 清洗 5.3立方 2 国产，外购 18 RX气体发生器 渗碳 / 1 国产，外购 19 热处理运料车 运输工件 / 1 国产，外购 20 铸件清洗钝化设备 清洗、钝化 清洗槽3.1立方、钝化槽2.3立方 1 国产，外购 21 喷漆房 喷漆 / 9 国产，外购 22 隧道烘干炉 烘干 / 2 国产，外购 23 调漆室 调漆 / 2 国产，外购 24 积放链 运输工件 / 2 国产，外购 25 升降机 工件升降 / 8 国产，外购 26 大件烘干房 烘干 / 2 国产，外购 27 铸件卧式加工中心 铣钻攻 / 16 国产，外购 28 法兰加工车床 铣钻攻 / 2 国产，外购 29 小件装配线 装配 / 10 国产，外购 30 中大件装配线 装配 / 12 国产，外购 31 大件装配线 装配 / 6 国产，外购 32 公辅 设备 空压机 动力输送 / 2 国产，外购 33 氮气储气罐 氮气储存 10m3 1 国产，外购 34 冷却塔 冷却 / 1 国产，外购 35 环保设备 低碳燃烧器 废气处理 / 1 国产，外购 36 过滤棉+RCO处理设备 废气处理 / 1 国产，外购 37 湿式除尘器 废气处理 / 1 国产，外购 38 油雾净化器 废气处理 / 1 国产，外购 39 风机 废气处理 / 2 国产，外购 40 污水站 废水处理 / 1 国产，外购 5、原辅材料及相关理化性质 建设项目主要原辅材料及用量见表2-4，主要原辅材料理化性质详见表2-5。 表2-4 建设项目主要原辅材料表 序号 名称 组份/规格 用量（t/a） 最大贮存量/t 物质形态 1 铸件（箱体） 铁 1200 100 固态 2 钢件(齿轮轴) 铁 720 50 固态 3 切削液 桶装、200L/桶。精制润滑油5~30%，椰油酸二乙醇酰胺8~18%，油酸季戊醇酯8~18%，脂肪酸酰胺15~30%，山梨醇酐脂肪酸酯3~5% 112 10 液态 4 淬火油 桶装、200L/桶 42 5 液态 5 清洗剂 异构醇醚5~15%，脂肪醇聚氧乙烯醚3~8%，添加剂3~5%，纯净水72~89% 8 1 固态 6 钝化剂 酸式磷酸盐20~30%，酸式镍盐1~2%，酸式锰盐3~5%，硝酸盐10~20%，添加剂1~2%，纯净水41~65% 8 1 固态 7 天然气 / 125万m3 1000m3 气态 8 高纯氮气 10m3(液态) 13.662万m3 2m3 液态 9 润滑油 桶装、200L/桶 840 10 液态 10 滚齿油 桶装、200L/桶 35.28 5 液态 11 磨齿油 桶装、200L/桶 51 5 液态 12 钢丸 / 5 1 固态 13 水性聚氨酯面漆 聚氨酯50%-70%、2-丁氧基乙醇1%~10%、1-（2-丁氧基-1-甲基乙氧基）-2-丙醇1%~10%、轻芳烃溶剂石脑油1%~10% 31.6 5 液态 14 水性聚氨酯面漆固化剂 1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物40%~70%、戊二酸二甲酯10%~25%、丁二酸二甲酯1%~10%、己二酸二甲酯1%~10% 5.3 1 液态 15 水性环氧漆（底漆） 环氧聚合物10%~25%、硫酸钡10%~25%、滑石1%~10%、磷酸锌1%~10%、1-甲氧基-2-丙醇1%~10%、1-（2-丁氧基-1-甲基乙氧基）-2-丙醇1%~10%、氧化锌0.1%~1%、亚硝酸钠0.1%~1%、八甲基环四硅氧烷0.1% 25.3 5 液态 16 水性环氧漆固化剂（底漆固化剂） 环氧聚合物50%~70%、1-（2-丁氧基-1-甲基乙氧基）-2-丙醇10%~25%、a-(2-氨甲基乙基)-w-（2-氨甲基乙氧基） 聚[氧（甲基-1,2-亚乙基）]10%~25%、1-甲氧基-2-丙醇1%~10% 1.3 1 液态 表2-5 项目原辅材料理化性质表 原料名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 切削液 黄色至棕色油状液，沸点：98；原液pH值：8.5-10.0 不易燃 无毒 淬火油 闪点190℃，先对密度0.84，不溶于水 可燃 无资料 清洗剂 无色透明液体，密度（20℃）1.00±0.02g/cm3，沸点≥100 不燃 无资料 钝化剂 绿色液体，沸点沸点≥100，密度1.120±0.05g/cm3 不燃 无资料 润滑油 黄色透明液体，闪点＞100℃，不溶于水 无资料 无资料 滚齿油 黄色（室温下液体），运动粘度（40℃），mm²：220；粘度指数：不小于90；倾点℃：-9；闪点（开口）：200 可燃 经口急性毒性：预期毒性低LD50>500mg/ kg；皮肤急性毒性：预期毒性低LD50>500mg/ kg 磨齿油 清澈、无色液体，闪点：开杯：180℃，相对密度0.85 可燃 无资料 水性聚氨酯面漆 液体，沸点：>37.78℃ (>100℉（华氏度）)；相对密度：1.33；爆炸（燃烧）上限和下限：所知最大限度： 下限： 0.6% 上限： 20.4% (1-(2-丁氧基-1-甲基乙氧基)-2-丙 醇)，冷水中可溶 可燃 无资料 水性聚氨酯面漆固化剂 液体，沸点：>37.78℃ (>100℉（华氏度）)；相对密度：1.13；爆炸（燃烧）上限和下限：所知最大限度： 下限： 0.6% 上限： 20.4% (1-(2-丁氧基-1-甲基乙氧基)-2-丙 醇)，冷水中可溶 可燃 无资料 水性环氧漆（底漆） 液体，沸点：>37.78℃ (>100℉（华氏度）)；相对密度：1.34；爆炸（燃烧）上限和下限：所知最大限度： 下限： 0.6% 上限： 20.4% (1-(2-丁氧基-1-甲基乙氧基)-2-丙 醇) 可燃 无资料 水性环氧漆固化剂（底漆固化剂） 液体，沸点：>37.78℃ (>100℉（华氏度）)；相对密度：1.03；爆炸（燃烧）上限和下限：所知最大限度： 下限： 0.6% 上限： 20.4% (1-(2-丁氧基-1-甲基乙氧基)-2-丙 醇)，冷水中可溶 易燃 无资料 水性漆用量合理性分析： 本项目面漆用量为36.9t/a（含固化剂，密度为1.13g/cm3），底漆用量为26.6t/a（含固化剂，密度为1.32g/cm3），根据企业提供的挥发性有机化合物检测报告，本项目漆料组分含量见下表。 表2-6 水性漆漆料组分含量一览表（t/a） 序号 项目 面漆 底漆 1 固份（t/a） 25.83 18.62 2 挥发份（t/a） 7.93 2.5 3 水分（t/a） 3.14 5.48 4 合计（t/a） 36.9 26.6 本项目需对水性漆用量进行核算，以确保企业提供的水性漆用量在合理范围内。具体计算如下： 根据建设单位提供的资料，绝缘涂层厚度为50μm，项目浸涂面积约500000m2。 本项目从浸涂量角度出发，论证漆料用量使用数据的合理性。 根据成膜厚度（干膜厚度），核算涂装实际用量，计算公式为： 涂料实际用量=（面积×干膜厚度×密度）/（体积固体份×涂着率） 其他计算参数见表2-7。 表2-7 浸漆用量计算参数一览表 类型 涂层面积m2 水性漆密度g/cm3 涂层厚度 μm 固体份% 成膜率% 水性漆理论用量t/a 本项目设计用量t/a 面漆 500000 1.13 30 70 75 32.3 36.9 底漆 500000 1.32 20 70 75 25 26.6 根据计算，面漆用量为32.3t/a，底漆用量为25t/a，同时考虑到折损量（实际用量的5~10%），则本项目所用水性漆设计年用量基本合理。 6、项目水平衡分析 ①给水 本项目用水为员工的生活用水、清洗用水、钝化用水、清洗剂配比用水、切削液配比用水、调漆配比用水、喷枪清洗用水、设备冷却水。 生活用水：项目劳动定员1300人，不设置住宿和餐饮，年工作300天，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014修订），员工生活用水定额按100L/人·d计，则生活用水量为39000t/a。 清洗用水：项目清洗工序包括钢件工序清洗以及铸件工序清洗，钢件工序清洗机槽为5.3立方，铸件清洗槽为3.1立方，清洗水用量约为6t/次，2天排放一次，则清洗水用量为900t/a。清洗用量经污水站处理后回用于生产，其中809.4t来自于污水站回用水，新鲜水添加量为90.6t/a。 钝化用水：项目铸件清钝化槽为2.3立方，钝化水用量约为1t/槽，约每周清理一次，清理完再添加新鲜用水，添加量约为50t/a，损耗量按10%计，则损耗量为10t/a，剩余槽液清理出作为危废委托有资质单位处置。 切削液配比用水：项目切削液用量为112t/a，配比为切削液：水=1:10，则切削液配比用水量为1120t/a，均在设备加工中挥发。 调漆配比用水：项目采用漆料为水性漆，生产过程中采用水进行调漆稀释，调漆比例为水：漆料=2：1，项目底漆（含固化剂）和面漆（含固化剂）合计使用量为63.5t/a，因此调漆配比用水使用量为127t/a，均挥发或进入产品。 喷枪清洗用水：项目喷漆过程，需进行喷枪嘴的清洗，根据同类企业经验可知，喷枪嘴清洗用水量约为25L/月，即300L/a（0.3t/a），清洗废水中含有漆料，作为废液委托有资质单位处置。 设备冷却用水：本项目热处理设备在运行时需要添加冷却水，所加的冷却水为自来水，冷却水循环使用，循环量为20t/d，年循环水量为6000t/a，损耗量10%，则年补充新鲜水600t/a。 ②排水 生活污水：生活用水排放系数按0.8计，则生活污水量为31200t/a，接管至金坛区第二污水处理厂集中处理，处理后尾水排入尧塘河。 冷却水：项目冷却水循环使用，定期补充，不外排。 清洗水：项目清洗废水经厂内污水处理站处理后，回用于生产。循环量为780t/a，补充量为120t/a。 项目水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） 7、厂区平面布置 项目位于江苏省金坛经济开发区良湖路以西、汇康路以南地块。车间自北向南依次为喷涂线、装配线、机加工区、清洗钝化区、热处理线等，一般固废储存区位于车间内部东侧、危险废物储存区位于车间内部东侧。 项目厂区平面布置见附图二。 8、周边环境概况 本项目位于江苏省金坛经济开发区良湖路以西、汇康路以南地块。项目东、南、西侧均为空地，北侧为万和国际贸易商场。 项目周边环境概况见附图二。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产污环节 | 项目营运期工艺流程及产污环节如下图所示。 （1）钢件生产工艺流程及产污环节 图2-2 钢件生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 锯切：采用锯床对钢件进行锯切，锯切工序添加切削液进行冷却，切削液配比按照1:10比例进行配比。该工序产生金属碎屑S1-1和废切削液S1-2以及噪声N。 端铣打：采用端面铣打设备对工件进行粗略的加工，端面铣打需添加切削液进行润滑和冷却，此工序产生金属碎屑S1-3和废切削液S1-4以及噪声N。 精车：按照工艺要求进行车削外径或内径，精车工序需添加切削液进行润滑和冷却，此工序产生金属碎屑S1-5和废切削液S1-6以及噪声N。 滚齿：使用滚齿机加工工件形成齿面，加工过程中添加滚齿油润滑，该工序产生金属碎屑S1-7和废滚齿油S1-8以及噪声N。 倒角：采用倒角机去除工件的毛刺，该工序产生废金属屑S1-9以及噪声N。 拉键槽/铣键槽：按照工艺要求，部分工件用内孔键槽加工机进行键槽加工形成内孔眼，部分工件用外圆铣键槽机形成外孔眼或键槽，加工过程中添加润滑油和切削液，该工序产生金属碎屑S1-10、废润滑油S1-11、废切削液S1-12以及噪声N。 渗碳+淬火+回火：渗碳、淬火和回火工段均在一体式热处理设备中进行，一体式热处理设备采用天然气加热方式供热。 渗碳：将机加工后的工件放入箱式多用炉进行渗碳，即使得碳原子渗入到钢表面层的过程，也是使低碳钢的工件具有高碳钢的表面层。本项目采用RX气氛作为渗碳剂，渗碳温度为950℃，尾气在排出炉外时被引火嘴点燃，燃烧反应成为CO、CO2、H2O。 RX发生器：RX发生器是通过将原料气（天然气和氮气）按比例混合，在高温（1040℃，设备自带电加热）状态下通入装有催化剂的反应釜，发生定向的化学反应，裂解产生RX气氛的装置，然后对气体进行压缩，贮藏在贮气罐内，方便日后使用。生成原理为：2CH4 + O2 +4N2→ 2CO+4H2 +4N2。 油淬：将渗碳后的工件在箱式多用炉内油淬，增加其强度、硬度、耐磨性等性能。本项目油淬使用淬火油，油淬时间约20-60分钟。待油淬完成后炉温自然冷却至至110℃左右时出炉。油淬过程密闭，取出工件时会有少量油雾逸出，淬火油循环使用，损耗后添加，不更换。该工序产生淬火油烟G1-1和废淬火油S1-13。 清洗：将零部件放入清洗机内进行清洁，混合比例为水（10）：清洗剂（1）。清洗机设置密闭透明罩，工作时该透明罩呈关闭状态，顶部设置风机集中抽风，保持罩内微负压。工件经油淬后放入真空波清洗机进行清洗，去除表面的油污等，清洗常温下操作，清洗剂循环使用，损耗后添加，清洗过程中工件表面沾染的大部分油污会残留在清洗机内，清洗槽内的废油定期更换。清洗完成后自然晾干。该工序产生清洗废气G1-2。 回火：将清洗后的工件进行回火处理通过回火工序降低工件的脆性，消除或减少内应力本项目回火工段采用电加热，加热温度约160-180℃，回火时长3~6小时，加热后冷却至常温。 抛丸：将回火后的工件放置于抛丸机内，将钢丸以高速喷射。该工段产生抛丸粉尘G1-3和废钢丸S1-15。 内圆磨：对经过热处理的齿轮内孔、端面、轴的内径等部分进行精工，以提高尺寸的精度，减少形位公差。该工段产生金属碎屑（S1-16）和废润滑油（S1-17）。 外圆磨：对经过热处理的齿轮外孔、端面、轴的外径等部分进行精工，以提高尺寸的精度，减少形位公差。该工段产生金属碎屑（S1-18）和废切削液（S1-19）。 磨齿、刮齿：利用磨齿机对工件进行磨削加工，提高齿轮的精度，该工段产生金属碎屑（S1-20）和废磨齿油（S1-21）。 清洗：对精加工后的齿轮进行再次清洗，此工序会产生清洗废气G1-4。 铸件生产工艺流程及产污环节 图2-3 铸件生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 铣钻攻：外购铸件通过卧式加工中心进行铣钻攻加工，加工过程中添加切削液进行冷却，切削液配比按照1:10比例进行配比。该工序产生S2-1金属碎屑和S2-2废切削液以及噪声N。 清洗：对加工后的铸件利用清洗机进行清洗，清洗温度为常温，清洗表面油污，清洗过程中需要加入清洗剂，该工序产生G2-1清洗废气。 钝化：将清洗后的铸件放入钝化槽内进行钝化，该工序产生废钝化液S2-4。 装配：钝化后的铸件常温下晾干后待装配。 装配生产工艺流程及产污环节 图2-4 装配生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 装配：将经过加工的钢件和铸件进行人工组装，组装过程中润滑油需要利用抹布进行擦拭，该工序产生含油废抹布S3-1。 测试：对装配好的减速机进行整机噪音、整机温升进行测试，测试产生不合格品S3-2。 擦洗：项目喷漆前需要对表面油渍进行清理，一般采用人工擦拭方式（常温下操作）对组装后的成品进行喷涂前的最后清洁。擦拭工段在清洗室内进行，清洗室内只有进出门，顶部设置风机集中抽风，保持擦拭室内微负压。该工段产生擦拭废气（G3-1）及少量含有有机溶剂的废抹布作为固废处理（S3-3）。 调漆、喷漆：本项目工件喷漆分2种方式喷涂，其中一部分工件仅需喷水性聚氨酯面漆，一部分工件需要喷水性环氧漆（底漆）和水性聚氨酯面漆。将需要喷漆的工件运至喷漆房，喷漆前首先进行调漆，调漆工艺在喷漆房中进行。水性聚氨酯面漆及其固化剂的调漆比例为 86:14（体积比）（与检测报告施工状态一致），水性环氧漆及其固化剂的调漆比例为94:6（体积比）（与检测报告施工状态一致）。喷漆时工人手持专用喷漆枪喷漆，以压缩空气作为送漆气流，将水性漆从喷枪的喷漆嘴喷成均匀雾状液体，均匀分散沉积在物体表，喷漆厚度约 300μm。该工序产生调漆废气G3-2、喷漆废气G3-3、S3-4含漆废物、S3-5喷枪清洗废水。 烘干：随后将工件送至烘干室烘干，烘干室采用电能烘干，烘干温度约为40℃，烘干时间约为6小时。该工序产生烘干废气G3-4。 检验包装：烘干后的产品即为成品，经检验后包装入库，此工序会产生少量的不合格品S3-6。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于江苏省金坛经济开发区良湖路以西、汇康路以南地块，本项目所在地块目前为空地，无现有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染物环境质量现状 本次评价选取2021年作为评价基准年，根据《2021年常州市生态环境状况公报》，判定项目所在区域环境空气质量的达标情况，具体见表3-1。 表3-1 项目所在地环境空气质量现状 污染物 年平均指标 现状浓度 μg/m3 标准限值 μg/m3 占标率 % 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 35 35 100 达标 PM10 年平均质量浓度 60 70 85.7 达标 SO2 年平均质量浓度 9 60 15.0 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 87.5 达标 CO 日均值的第95百分位数 1100 4000 27.5 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 174 160 108.8 不达标 2021年常州市环境空气中SO2年平均值、NO2年平均值、PM10年平均值、PM2.5年平均值和CO的日均值的第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此判定为非达标区域。 （2）特征污染物环境质量现状 项目大气污染因子主要为非甲烷总烃。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）环境空气质量现状调查与评价要求，本次调查评价范围内非甲烷总烃的环境质量现状。 非甲烷总烃引用《常州卓益精齿医疗器材有限公司》中环境空气G1半岛珑庭处非甲烷总烃的历史数据，检测报告编号JCH20210289，检测时间为2021年7月9日-2021年7月11日，监测点位及监测数据见表3-2及表3-3。 监测数据引用的有效性分析： 本项目引用因子为非甲烷总烃，监测时间为2021年7月，监测数据距今尚在3年有效期内，引用点位位于本项目西南侧1900m，在评价范围内的侧风向，监测期间至今，区域内未新增明显的大气污染源，因此本次引用的大气环境质量数据符合引用原则。 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X Y G1半岛珑庭 119.636237 31.754215 非甲烷总烃 2021.07-09-2021.07.11 SW 1900 表3-3 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称 监测点坐标 污染物 平均时间 监测浓度范围/μg/m3 最大浓度占标率% 超标率% 达标情况 X Y G1半岛珑庭 119.636237 31.754215 非甲烷总烃 1小时平均 530~650 32.5 0 达标 由上表可知，评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的数值。 （3）大气污染防治行动方案 根据《2022年常州市金坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案》，金坛经济开发区大气污染防治措施如下： ①加大重点行业污染治理力度，强化多污染物协同控制，推进PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，严格落实重污染天气应急管控措施。做好国家重大活动空气质量保障。严格落实点位长制，重点区域落实精细化管控措施。 ②大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。对照国家产品质量标准，加大对各类涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等产品 生产、销售、使用环节的监督管理。以化工、涂装、医药、包装 印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。完成12家重点企业VOCs清洁原料替代，优先推动使用溶剂型原辅材料且治理设施低效的企业先行开展清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的，推动开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放有效控制，废气排放口达标排放。结合产业特点，培育2家以上源头替代示范型企业。推动钢结构、包装印刷行业实施低（无）VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料源头替代。 ③实施“夏病冬治”。完成对10个有机储罐分类深度治理。对涉VOCs企业集群的20家企业，按照“标杆建设一批、改造提升一批、优化整合一批、淘汰退出一批”的要求，开展排查及分类治理，5月底前完成排查整治并建立管理台账。 ④强化装卸废气收集治理。汽车罐车按照标准采用适宜的装载方式，鼓励开展汽车罐车及船舶油舱的清洗、压舱过程废气收集治理。推进汽油等装船作业码头安装油气回收系统，加强油品运输船舶油气回收工作。 ⑤强化VOCs全流程、全环节综合治理。在确保安全等前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。督 促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治。推进合成树脂等企业严格按要求开展泄漏检测与修复（LDAR）。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更 换或升级改造，确保稳定达标排放；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，推进采用多种技术的组合工艺治理。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报生态环境部门。旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向生态环境部门报告，做好台账记录。引导化工、制药、农药等行业企业合理安排停检修计划，减少非正常工况VOCs排放； 加强启停机期间以及清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节VOCs排放管控，确保达到安全生产和污染物排放标准要求。完成VOCs综合治理项目20项，完成VOCs无组织排放治理项目35项。 ⑥积极调整运输结构。加快形成绿色低碳运输方式。加快大宗货物和中长途货物运输“公转水”，实施多式联运提升行动。鼓励煤炭、矿石等物资采用水路、封闭式皮带廊道、新能源和清洁能源车辆等绿色运输方式。实施“绿色车轮”计划，推进新能源汽车消费替代，城市建成区新增或替换的公交车实现新能源和清洁能源车辆占比达90%以上、邮政等公共领域新增或替换的车辆全面采用新能源汽车或清洁能源汽车，环卫领域车辆逐步推进提高新能源汽车或清洁能源汽车占比。加快新能源非道路移动机械推广使用，港口新增和更换的作业机械主要采用清洁能源或新能源。开展内河LNG船舶推广应用。靠港和水上服务区锚泊船舶使用岸电应接尽接。 因此，通过上述工作的不断推进实施，常州市与金坛区环境空气质量将得到持续改善。 2、地表水 根据《2021年常州市生态环境状况公报》，2021年，常州市纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的20个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类标准的断面比例为80%，无劣于Ⅴ类断面，水质达到或好于Ⅲ类比例超额完成省定目标。纳入江苏省“十四五”水环境质量目标考核的51个断面，年均水质达到或好于Ⅲ类的比例为92.2%， 无劣于Ⅴ类断面，水质达到或好于Ⅲ类比例超额完成省定目标。 本项目纳污水体为尧塘河，引用《常州金坛永富车辆配件厂环境影响报告》在尧塘河二污厂排污口上游500米处和下游2000米处PH值、化学需氧量、氨氮、总磷的历史数据，采样时间为2021年07月08日~07月10日，检测报告编号“JCH20210272”，监测数据详见表3-4： 表3-4 水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 采样地点 检测项目 检测结果（mg/L） 执行标准 是否达标 采样日期 2021年7月8日 采样日期 2021年7月9日 采样日期 2021年7月10日 第一次 第二次 第一次 第二次 第一次 第二次 尧塘河W1金坛区第二污水处理厂排口上游500m 样品状态 无色、无味、无浮油 无色、无味、无浮油 无色、无味、无浮油 无色、无味、无浮油 无色、无味、无浮油 无色、无味、无浮油 / 达标 pH值（无量纲） 7.63 7.71 7.63 6.73 7.64 7.73 6~9 达标 化学需氧量 18 17 19 18 16 18 20 达标 氨氮 0.630 0.633 0.615 0.627 0.627 0.630 1.0 达标 总磷 0.13 0.14 0.13 0.13 0.12 0.13 0.2 达标 尧塘河W2金坛区第二污水处理厂排口下游2000m 样品状态 无色、无味、无浮油 无色、无味、无浮油 无色、无味、无浮油 无色、无味、无浮油 无色、无味、无浮油 无色、无味、无浮油 / 达标 pH值（无量纲） 7.62 7.74 7.69 7.68 7.72 7.72 6~9 达标 化学需氧量 18 19 16 17 16 17 20 达标 氨氮 0.734 0.740 0.764 0.740 0.745 0.739 1.0 达标 总磷 0.12 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 0.2 达标 监测数据表明，尧塘河现状监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。因此，项目地表水评价范围水环境水质良好，达III类功能区要求。 3、噪声 江苏久诚检验检测有限公司于2022年8月13日-2022年8月14日对厂界噪声进行监测，项目厂界噪声监测结果见表3-5。 表3-5 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测时段 监测点位 2022年8月13日 2022年8月14日 执行标准 是否超标 昼间 N1（东厂界） 51 51 60 否 N2（南厂界） 52 52 否 N3（西厂界） 52 51 否 N4（北厂界） 52 52 否 监测时段 监测点位 2022年8月13日 2022年8月14日 执行标准 是否超标 夜间 N1（东厂界） 45 45 50 否 N2（南厂界） 46 46 否 N3（西厂界） 45 45 否 N4（北厂界） 46 47 否 备注 检测期间：天气均为晴，风速1.6~2.6m/s。 监测结果表明，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境现状良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目位于江苏省金坛经济开发区良湖路以西、汇康路以南地块，项目周边500米范围内无居民等敏感点，根据项目周边情况，确定建设项目主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标一览表 保护项目 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离/m X Y 大气环境 / / 项目周边 大气环境 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准 / / 地表水环境 119.650945 31.757410 尧塘河 小河 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类 SW 1150 声环境 / / 厂界 / 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 / / 生态环境 119.604058 31.707570 钱资荡 重要湿地 《江苏省生态空间管控区域规划》 SW 7700 地下水 项目所在区域500m范围 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 淬火油雾废气：项目淬火工序产生的油雾（以非甲烷总烃计算）及颗粒物有组织及厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3中标准限值； 抛丸粉尘：项目抛丸粉尘有组织及厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3中标准限值； 清洗剂挥发废气：项目清洗剂挥发废气有组织及厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3中标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中相应标准值； 调漆、喷漆、烘干废气：项目调漆、喷漆烘干废气（以非甲烷总烃计）有组织及厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3中标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中相应标准值； 天然气燃烧废气：项目天然气燃烧废气烟尘和二氧化硫排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）》表1标准限值；根据《市政府关于印发<2020年常州市打好污染防治攻坚战工作方案>的通知》（常政发[2020]29 号）中“（7）实施天然气锅炉低氮改造。2020 年底前全面完成天然气锅炉低氮改造或更新，氮氧化物排放浓度不高于50mg/m3”，NOx排放浓度低于50mg/m3。 具体详见表3-7。 表3-7 大气污染物排放标准 产生工序 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率kg/h 监控位置 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 淬火油雾、清洗剂挥发废气、调漆、喷漆、烘干废气、抛丸废气 非甲烷总烃 60 3 车间或生产设施排气筒 企业边界外浓度最高点 4.0 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021） 颗粒物 20 1 0.5 天然气燃烧废气 颗粒物 20 / / / 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）》 二氧化硫 80 / / / 烟气黑度 1级 / / / 氮氧化物 50 / / / 《市政府关于印发<2020 年常州市打好污染防治攻坚战工作方案>的通知》（常政发[2020]29 号） 表3-8 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 产生工序 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 标准来源 淬火油雾、清洗剂挥发废气、调漆、喷漆、烘干废气 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 20 监控点处任意一次浓度值 2、废水排放标准 本项目生活污水达金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，经市政污水管网接管排入金坛区第二污水处理厂集中处理，处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入尧塘河。具体标准见表3-9与表3-10。 表3-9 污水接管要求 单位：mg/L，pH无量纲 污染物 接管标准浓度限值 标准来源 pH 6~9 金坛区第二污水处理厂接管限值要求 COD 500 SS 250 氨氮 35 TP 3 TN 50 表3-10 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L，pH为无量纲 序号 项目 浓度（mg/L） 标准来源 1 pH 6~9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准 2 BOD5 ≤10 3 SS ≤10 4 COD ≤50 《太湖地区镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中表2中的标准 5 氨氮 ≤4（6）* 6 TP ≤0.5 7 TN ≤12（15）* 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中2类标准。具体限值见表3-11。 表3-11 工业企业厂界噪声排放限值 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 限值来源 2 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固体污染物控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中标准要求；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）等相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、项目污染物总量排放情况 根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府38号令）、《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）及《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）等有关规定要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：总量控制因子：COD、NH3-N、TP、TN；特征考核因子：SS； 废气：总量控制因子：非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX； 固废：工业固体废物排放量。 本项目新增污染物排放量总量详见下表： 表3-12 本项目污染物排放总量表 类别 污染物名称 产生量（t/a） 削减量（t/a） 排放量 接管量（t/a） 排入外环境量（t/a） 废气 有组织 非甲烷总烃 12.02 10.818 / 1.202 颗粒物 17.448 16.229 / 1.149 SO2 0.48 0 / 0.48 NOX 2.24 1.57 / 0.67 无组织 非甲烷总烃 0.249 0 / 0.249 颗粒物 0.45 0 / 0.45 废水 废水量 31200 / 31200 31200 COD 12.48 1.872 10.608 1.56 SS 6.24 1.872 4.368 0.312 氨氮 1.092 0 1.092 0.1248 总磷 0.094 0 0.094 0.0156 总氮 1.56 0 1.56 0.3744 固废 生活垃圾 195 195 / 0 一般固废 25.4 25.4 / 0 危险废物 75.52 75.52 / 0 2、污染物总量平衡方案 建设单位向常州市金坛生态环境局申请总量，大气污染物排放量应在金坛区内平衡；项目废水排放总量已纳入金坛区第二污水处理厂排污总量中，在金坛区第二污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | 1、施工期工艺流程 本项目施工期工艺和污染工序流程图见图5-1。 图4-1 施工期工艺和污染工序流程图 污染因素分析： （1）废气 项目施工期废气主要包括施工废气和运输机械排放的尾气及施工扬尘。其主要污染因子为TSP、CO、HC化合物、NO2等，为无组织排放。 （2）废水 项目施工期废水主要分为施工废水和施工人员生活废水。施工废水主要污染因子为SS；施工人员生活废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。 （3）噪声 项目施工期噪声来源于施工机械和运输车辆在运行中产生的机械噪声，主要噪声源为机动车辆行驶、砂石料加工、混凝土浇注。具有突发性和间歇性的特点。 （4）固废 施工期产生的固体废弃物主要来源于项目建设过程中开挖的土石方及建筑垃圾等。 2、施工期污染工序及源强分析 （1）废气 本项目施工期间废气主要为施工扬尘及施工和运输机械排放的尾气。 施工扬尘主要产生于土石方挖掘、堆放、回填过程中以及构筑物的建设、有关建筑材料的运输、堆放等过程，扬尘量与施工作业方式及气象条件有密切关系，难以定量。一般来说，干燥及风力大的条件下，扬尘量较大。 施工和运输机械运行时会产生一定量的尾气，主要成分为CO、HC化合物、NO2等，为无组织排放，对大气环境影响较小。 （2）废水 本项目在施工期产生的废水主要为施工过程中产生的工程废水。废水主要来源于修建基础设施时地基的开挖，建筑时砂石料冲洗及混凝土养护等施工过程。项目施工产生的污水中不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。为此可以修建沉淀池沉淀后回用于施工过程及厂区绿化。本项目不设施工营地，不提供食宿，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014年修订），施工期每人每天用水定额50L、排污系数0.8，施工人员10人，工期4个月，则施工期生活用水量0.5m3/d，污水产生量为0.4m3/d。类比同类项目，在施工过程中生活污水的主要污染物的产生浓度分别为：COD400mg/L、氨氮25mg/L。考虑项目施工期生活污水量不大，环评要求建设单位建化粪池设计容积（5m3）。生活污水经临时化粪池处理后接管开发区污水管网，后排入常州金坛区第二污水处理有限公司深度处理，对地表水环境影响较小。 （3）噪声 工程在施工期的噪声来源于施工机械和运输车辆在运行中产生的机械噪声，主要噪声源为机动车辆行驶、砂石料加工、混凝土浇注。具有突发性和间歇性的特点。 根据本工程的特点，施工期主要噪声源如下表所示。 表4-1 建筑施工机械噪声声级 序号 设备名称 数量台(套) 源强 dB(A) 序号 设备名称 数量台(套) 源强 dB(A) 1 液压式塔吊 2 80 6 混凝土振捣器 6 94 2 卷扬机 1 80 7 自卸卡车 4 80 3 电焊机 4 80 8 电锯 2 100 4 推土机 1 87 9 压路机 1 85 5 摊铺机 1 81 10 挖掘机 1 85 （4）固废 施工期产生的固体废弃物主要来源于本项目建设过程中开挖的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 施工期产生的建筑垃圾，主要有地面挖掘、道路修筑、管道敷设、材料运输、基础工程和房屋建筑等工程施工期间产生的大量废弃的建筑材料，如废弃砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质及木质建材等，其中可再生利用部分回收利用。余下部分按城市建设主管部门的规定，运到指定地点妥善处置。 施工期间有少数工人在现场住宿生活，不会产生较多的生活垃圾。现场平均每天10人施工，按每人产生垃圾量0.5kg/d计算，施工人员产生的生活垃圾约为5kg/d，生活垃圾统一收集后，委托环卫部门统一清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 营运期废气主要为淬火油烟G1-1、抛丸废气G1-3、清洗剂挥发废气（G1-2、G1-4、G2-1、G3-1、）调漆废气G3-2、喷漆废气G3-3、烘干废气G3-4、天然气燃烧废气。 项目有组织废气处理工艺流程见图4-1。 图4-2 有组织废气处理工艺流程图 有组织废气源强产生及排放详见表4-2。 表4-2 有组织废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间/h 核算方法 废气产生量m3/h 产生浓度mg/m3 产生量kg/h 工艺 效率/% 核算方法 废气排放量m3/h 排放浓度mg/m3 排放量kg/h 淬火 热处理炉 DA001排气筒 颗粒物 产污系数法 15000 77.78 1.167 油雾净化器 95 产污系数法 15000 3.89 0.058 7200 非甲烷总烃 0.004 0.00006 0 0.004 0.00006 清洗、擦洗 清洗房 非甲烷总烃 97.22 1.46 二级活性炭 90 9.72 0.146 1200 抛丸 抛丸机 颗粒物 17.78 0.267 湿式除尘器 95 0.89 0.013 1200 喷漆 喷漆房 DA002排气筒 非甲烷总烃 产污系数法 30000 13.75 0.413 过滤棉+RCO处理 90 产污系数法 30000 1.375 0.041 7200 颗粒物 39.07 1.172 95 1.968 0.059 烘干 烘干房 非甲烷总烃 101.39 3.04 90 10.139 0.304 2400 天然气燃烧 热处理供热 DA003排气筒 颗粒物 产污系数法 2267 17.64 0.04 低碳燃烧器 0 产污系数法 2267 17.64 0.04 7200 SO2 29.41 0.067 0 29.41 0.067 NOX 137.23 0.311 70 41.05 0.093 表4-3 无组织废气排放情况一览表 工序/生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间h/a 核算方法 产生量kg/h 工艺 效率 核算方法 产生量kg/h 喷漆 喷漆房 生产车间 非甲烷总烃 产污系数法 0.022 / / 产污系数法 0.022 7200 颗粒物 0.063 / / 0.063 清洗 清洗房 非甲烷总烃 0.075 / / 0.075 1200 （1）废气源强 ①G1-1淬火油烟 本项目采用淬火油作为淬火介质，淬火过程中一部分淬火油气化，另一部分留在工件表面被带入到下道回火工序。淬火油在淬火过程中受热挥发形成油雾，油雾主要成分为油品在高温状态下分解和碳化的细小油雾颗粒物及有机废气（以非甲烷总烃计）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数手册）中热处理工段淬火油淬火/回火过程中废气污染物产生量推荐的数据：非甲烷总烃的产生量为0.01kg/t-原料；颗粒物的产生量为200kg/t-原料。本项目使用淬火油42t/a，则淬火工段产生的非甲烷总烃量为为0.42kg/a，产生的颗粒物量为8.4t/a。本项目热处理设备为全封闭式，油雾经管道进入油雾净化器中，处理后由1根15米高排气筒（DA001）排放，油雾净化器对颗粒物净化效率为95%，对非甲烷总烃几乎无处理效率。则淬火工序颗粒物排放量为0.42t/a，非甲烷总烃排放量为0.00042t/a。 ②抛丸废气G1-3 本项目抛丸废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数手册）中钢材、铝材、板材、铝合金、铁材、其他金属材料在抛丸、喷砂、打磨过程颗粒物产尘系数为2.19kg/t-原料。根据建设单位提供的资料，本项目需抛丸的原料按总量的20%计算，则需要抛丸的原料量为144t，则抛丸废气产生量为0.32t/a。产生的粉尘经设备自带的湿式除尘器经15米高排气筒（DA001）排放，湿式除尘器处理效率按95%计，则抛丸工序粉尘排放量为0.016t/a。抛丸工序工作时间按1200计算，抛丸粉尘排放速率为0.013kg/h，排放浓度为0.89mg/m3。 ③调漆废气G3-2、喷漆废气G3-3、烘干废气G3-4 调漆、喷漆废气 项目调漆和喷漆工序均在密闭的喷漆房内进行，因此不单独核算调漆废气，调漆废气合并到喷漆废气一并计算。 喷面漆废气： VOCS：项目面漆（含固化剂）使用量为36.9t/a，根据检测报告可知，面漆（含固化剂）中挥发性有机化合物含量为243g/L，面漆密度为1.13g/cm3，则挥发性有机化合物总百分含量为21.5%，则挥发性有机化合物总含量为7.93t/a，根据MSDS报告可知，固体份百分含量按70%计算，固体份总含量为25.83t/a。调漆和喷漆工序有机废气产生量约占总有机废气量的30%，另外70%在烘干工序挥发，则调漆和喷漆工序有机废气产生量为2.38t/a。 漆雾：项目使用喷枪手动喷涂，使用的喷枪口径在1.5mm左右，工作时喷涂距离为15~20cm，根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），喷涂距离在15~20cm之间时，涂着效率约为75%~85%，本次上漆率取75%，即固份中有75%涂着于工件表面，即25%水性漆固份没有附着在工件上，其中5%形成漆渣散落在喷漆房，其余20%全部以漆雾形式挥发，则漆雾产生量为5.17t/a。 喷漆废气经微负压系统（收集效率95%）收集至“干式过滤棉+RCO处理装置”处理，对漆雾的处理效率以95%计，对有机废气的处理效率按90%计。 则VOCs有组织排放量为0.226t/a。未捕集的VOCs无组织排放量为0.119t/a。漆雾（颗粒物计）有组织排放量为0.245t/a。未捕集的漆雾（颗粒物计）无组织排放量为0.26t/a。 喷底漆废气： VOCS：项目底漆（含固化剂）使用量为26.6t/a，根据检测报告可知，底漆（含固化剂）中挥发性有机化合物含量为124g/L，底漆密度为1.32g/cm3，则挥发性有机化合物总百分含量为9.4%，则挥发性有机化合物总含量为2.5t/a，根据MSDS报告可知，固体份百分含量按70%计算，固体份总含量为18.62t/a。调漆和喷漆工序有机废气产生量约占总有机废气量的30%，另外70%在烘干工序挥发，则调漆和喷漆工序有机废气产生量为0.75t/a。 漆雾：项目使用喷枪手动喷涂，使用的喷枪口径在1.5mm左右，工作时喷涂距离为15~20cm，根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），喷涂距离在15~20cm之间时，涂着效率约为75%~85%，本次上漆率取75%，即固份中有75%涂着于工件表面，即25%水性漆固份没有附着在工件上，其中5%形成漆渣散落在喷漆房，其余20%全部以漆雾形式挥发，则漆雾产生量为3.72t/a。 喷漆废气经微负压系统（收集效率95%）收集至“干式过滤棉+RCO处理装置”处理，对漆雾的处理效率以95%计，对有机废气的处理效率按90%计。 则VOCs有组织排放量为0.071t/a。未捕集的VOCs无组织排放量为0.04t/a。漆雾（颗粒物计）有组织排放量为0.18t/a。未捕集的漆雾（颗粒物计）无组织排放量为0.19t/a。 b：烘干废气 项目底漆、面漆喷涂完毕后需进入封闭式电加热烘箱进行烘干，项目设置1个密闭烘干房，烘干工序每天运行8h，烘箱年运行8h×300d/a=2400h/a，主要污染物为挥发性有机物（以VOCs计），考虑烘干过程挥发性有机废气全部挥发，则可根据喷漆过程VOCs的挥发量计算得出烘干过程VOCs挥发量为7.3t/a。烘干废气通过烘箱内的废气接口直接引入针对喷漆线VOCs设置的“RCO处理装置”进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA002）。 VOCs有组织产生量为7.3t/a，VOCs有组织排放量为0.73t/a。 ④天然气燃烧废气 项目热处理设备采用天然气加热，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“34 通用设备制造业”中“热处理核算环节产污系数表”，天然气燃烧工业废气量产生量为13.6m3/m3-原料，颗粒物产生量为0.00024kg/m3-原料，SO2产生量为0.000002Skg/m3-原料（S取200），NOX产生量为0.00187kg/m3-原料，项目热处理工序天然气用量为120万m3/a，参考系数计算可知，烟尘的产生量为0.288t/a，二氧化硫的产生量为0.48t/a，氮氧化物的产生量为2.24t/a。废气量为16320000m3。 本项目天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过15米排气筒（DA003）排放，低氮燃烧器的主要是降低氮氧化物的产生，对烟尘和二氧化硫没有处理效率，低氮燃烧器的效率约为70%，则经低氮燃烧器处理后氮氧化物的排放量为0.67t/a，烟尘的排放量为0.288t/a，二氧化硫的排放量为0.48t/a。 ⑤清洗剂挥发废气 项目工件在清洗及擦拭过程中会用到清洗剂，清洗及擦拭工序均在清洗房进行，清洗房密闭，清洗工序上方设置半密闭集气罩收集，顶部设置风机集中抽风，保持罩内微负压，收集（收集效率按95%）后的清洗废气经二级活性炭处理（处理效率按90%）后并入15米排气筒（DA001）。项目清洗剂用量为8t/a，清洗剂中异构醇醚5~15%，脂肪醇聚氧乙烯醚3~8%，均为易挥发，按照全部挥发23%计，则清洗剂挥发废气产生量为1.84t/a。则有组织废气排放量为0.175t/a，无组织废气排放量为0.09t/a。 （2）非正常工况 建设项目非正常工况是指生产运行阶段的停车、检修、操作不正常或设备故障等情况时的污染物排放。建设项目在废气治理设施发生故障停车，将造成大量未处理废气直接进入大气本报告按最不利的情况考虑（废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%），故障抢修至恢复正常运转时间按10分钟计，事故排放主要大气污染物排放源强见表4-4。 表4-4 非正常工况有组织废气排放情况表 污染源名称 排气量（m3/h） 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率kg/h 单次持续时间/min 年发生频次/次 排气筒DA001 15000 废气处理装置发生故障 非甲烷总烃 1.46 10 1次/a 颗粒物 1.434 排气筒DA002 30000 废气处理装置发生故障 非甲烷总烃 3.453 10 1次/a 颗粒物 1.172 排气筒DA003 2267 废气处理装置发生故障 颗粒物 0.04 10 1次/a SO2 0.067 NOX 0.311 由上表可知，非正常工况下排污量大大增加，为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： a.由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 b.当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复加工生产。 c.定期对二级活性炭处理装置进行更换及维护保养，保证二级活性炭处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放。 d.定期对RCO装置电路、旋转阀门进行维护保养，保证ROC燃烧装置的正常运行，以减少废气的非正常排放。 e.建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 （3）废气排放源基本情况 表4-5 项目主要点源源强排放参数 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 非甲烷总烃 颗粒物 SO2 NOX 1 排气筒DA001 119.652951 31.766099 15 0.6 16.09 25 7200 连续 0.146 0.071 / / 2 排气筒DA002 119.655225 31.767634 15 0.9 14.3 25 7200 连续 0.345 0.059 / / 3 排气筒DA003 119.653358 31.765649 15 0.25 14 25 7200 连续 / 0.04 0.067 0.093 表4-6 项目无组织废气面源源强排放参数 编号 名称 面源起点坐标/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角（°） 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 非甲烷总烃 颗粒物 1 生产车间 119.655225 31.762725 515 236 30 8 7200 连续 0.249 0.45 （4）污染治理措施可行性分析 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“34 通用设备制造业 系数表12 热处理工艺以及涂装工艺”，末端废气污染防治可行性技术中：吸附法及催化燃烧法为挥发性有机物污染防治可行性技术。 （5）废气达标判定 表4-7 项目废气达标排放情况 排气筒 编号 排气量 m3/h 污染物名称 排放浓度情况 执行标准 标准名称 达标判定 排气筒DA001 15000 非甲烷总烃 9.72mg/m3 60mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021） 达标 颗粒物 4.78mg/m3 20mg/m3 达标 排气筒DA002 30000 非甲烷总烃 11.5mg/m3 60mg/m3 达标 颗粒物 1.97mg/m3 20mg/m3 达标 排气筒DA003 2267 颗粒物 17.64mg/m3 20mg/m3 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）》 达标 SO2 29.41mg/m3 80mg/m3 达标 NOX 41.05mg/m3 50mg/m3 《市政府关于印发<2020 年常州市打好污染防治攻坚战工作方案>的通知》（常政发[2020]29 号） 达标 由上表可知，本项目废气排放满足相关标准。 （6）污染物排放量核算 表4-8 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 排气筒DA001 非甲烷总烃 9.72 0.146 0.175 2 颗粒物 4.78 0.071 0.436 3 排气筒DA002 非甲烷总烃 11.5 0.345 1.027 4 颗粒物 1.97 0.059 0.425 5 排气筒DA003 颗粒物 17.64 0.04 0.288 6 SO2 29.41 0.067 0.48 7 NOX 41.05 0.093 0.67 一般排放口合计（有组织排放总计） 非甲烷总烃 1.202 颗粒物 1.149 SO2 0.48 NOX 0.67 表4-9 项目大气污染物无组织排放核算表 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 生产车间 淬火、清洗、调漆、喷漆、烘干 非甲烷总烃 加强通风 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 4.0 0.249 淬火、喷漆、抛丸 颗粒物 0.5 0.45 无组织排放 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.249 颗粒物 0.45 表4-10 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 非甲烷总烃 1.451 2 颗粒物 1.599 3 SO2 0.48 4 NOX 0.67 （7）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3） Qc——大气污染物可以达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D——卫生防护距离计算系数 r——排放源所在生产单元的等效半径（m） L——卫生防护距离（m） 按照表4-5核算的建设项目无组织排放情况，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，计算全厂的卫生防护距离。 经计算，建设项目完成后全厂卫生防护距离见表4-11。 表4-11 卫生防护距离计算结果表 污染源位置 污染物 排放速率（kg/h） 参数A 参数B 参数C 参数D 卫生防护距离（m） L 提级值 生产车间 非甲烷总烃 0.249 470 0.021 1.85 0.84 6.438 50 颗粒物 0.45 470 0.021 1.85 0.84 0.539 50 合计 100 由表4-10可知，确定全厂设置卫生防护距离为生产车间外扩100米范围。卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 （8）环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中相关要求，建设单位废气监测计划和验收检测方案详见表4-12。 表4-12 污染源监测要求 类型 监测项目 监测位置 检测点位 监测因子 监测频率 监测计划 无组织废气监测 厂界 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点 非甲烷总烃、颗粒物 1次/年 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距地面1.5m及以上位置 非甲烷总烃 1次/年 有组织废气监测 DA001排气筒 进出口 非甲烷总烃、颗粒物 1次/年 DA002排气筒 进出口 非甲烷总烃、颗粒物 1次/年 DA003排气筒 进出口 颗粒物、SO2、NOX 1次/年 验收检测 无组织废气监测 厂界 厂界上风向设置一个监测点，下风向设置三个监测点 非甲烷总烃、颗粒物 3次/天，连续2天 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距地面1.5m及以上位置 非甲烷总烃 有组织废气监测 DA001排气筒 进出口 非甲烷总烃、颗粒物 3次/天，连续2天 DA002排气筒 进出口 非甲烷总烃、颗粒物 3次/天，连续2天 DA003排气筒 进出口 颗粒物、SO2、NOX 3次/天，连续2天 （9）大气环境影响分析结论 项目所在区域为环境空气非达标区，根据《2022年常州市金坛区深入打好污染防治攻坚战工作方案》，在落实大气污染防治措施的情况下，区域环境空气质量可以得到改善。 本项目淬火废气经油雾净化器处理、抛丸废气经湿式除尘器处理、清洗挥发废气经二级活性炭处理、处理后的废气一并进入排气筒DA001排放； 调漆、喷漆经负压收集后与烘干废气一并经过滤棉+RCO处理装置处理后通过排气筒DA002排放； 天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过排气筒DA003排放； 企业拟通过加强车间通风等措施确保无组织废气排放厂界达标；项目以生产车间为边界设置100m卫生防护距离。 项目污染物经合理处置后，排放量较低，且项目周边均为工业企业，因此本项目建成后对大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 （1）废水源强 本项目废水仅为生活污水。项目劳动定员1300人，不设置住宿和餐饮，年工作300天，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014修订），员工生活用水定额按100L/人·d计，则生活用水量为39000t/a，污水排放系数按0.8计，则生活污水量为31200t/a。主要污染因子为COD（400mg/L）、SS（200mg/L）、氨氮（30mg/L）、总磷（3mg/L）、总氮（50mg/L）。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网。 表4-13 建设项目废水产生和排放情况表 工序/生产线 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间/h 核算方法 产生废水量t/a 产生浓度mg/L 产生量t/a 工艺 效率/% 核算方法 排放废水量t/a 排放浓度mg/L 排放量t/a 职工生活 生活污水 COD 产污系数法 31200 400 12.48 化粪池 15 产污系数法 31200 340 10.608 7200 SS 200 6.24 30 140 4.368 NH3-N 30 1.092 0 30 1.092 TP 3 0.094 0 3 0.094 TN 50 1.56 0 50 1.56 （2）排放口基本情况 表4-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放浓度 排放方式 排放去向 排放规律 排放口编号 排放口坐标 排放口设置是否符合要求 排放口类型 排放标准 1 生活污水 COD 340 间接排放 排放至金坛区第二污水处理厂 间断排放，流量不稳定 DW001 E119.654142 N31.765649 是√ 否□ √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理系统排放口 500 金坛区第二污水处理厂接管要求 SS 140 250 氨氮 30 35 TP 3 3 TN 50 50 （3）接管可行性分析 ①废水水质可行性分析 项目废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP等常规指标，接管浓度为COD340mg/L、SS140mg/L、氨氮30mg/L、总磷3mg/L、TN50mg/L，均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目废水去除效果较好，能做到达标排放，目前项目所在地污水管网已经铺设到位。因此，从工程角度上，项目生活污水具备接管可行性。 ②污水处理厂处理负荷可行性分析 金坛区第二污水处理厂一期建设规模2万m3/d，于2005年底建成运营；二期2万m3/d，已于2009年底正式投入运营；三期2万m3/d，已于2014年4月8日取得原金坛市环保局的环评批复。目前金坛区第二污水处理厂处理能力已达6万m3/d，实际污水处理量为5.5万m3/d，尚有0.5万m3/d的余量，且规划建设规模为16万m3/d。 本项目建成后污水排放量为104m3/d，占金坛区第二污水处理厂处理余量的比例较小，仅2.08%。因此，从水量分析，金坛区第二污水处理厂接纳本项目废水是可行的。 ③污水处理厂处理工艺可行性分析 金坛区第二污水处理厂采用A2/O工艺，把除磷、脱氮和降解有机物三个生化过程结合起来，在厌氧段和缺氧段为除磷和脱氮提供各自不同的反应条件。污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业重要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，排入尧塘河。具体工艺流程见下图。 图4-3 金坛区第二污水处理厂处理工艺流程图 污水处理工艺简述：废水经过粗格栅隔去除尺寸较大的杂质由进水泵房的污水泵将污水经细格栅打入旋流沉砂池。污水经过沉砂后进入A2/O反应池进行生化处理，通过厌氧、缺氧和好氧交替变化的环境完成除磷脱氮，处理后废水经加氯接触消毒后排放。A2/O反应池剩余污泥从沉淀区排出，进入污泥均质池（回流污泥泵房），然后进入污泥浓缩脱水车间采用板框压滤机压成泥饼外运。污泥处理产生的废水返回到废水处理工艺流程，尾水处理达标后排入尧塘河。 本项目废水主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP和TN，水质简单，可生化性好，从废水排放达标分析结果可知，废水水质满足金坛区第二污水处理厂接管水质要求。即从处理工艺上接管可行。此外，本项目外排废水中不含生产废水，满足《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。 本项目生活污水经第二污水处理厂处理后排放至尧塘河。引用金坛区第二污水处理厂的环评结论，废水经金坛区第二污水处理厂处理后对尧塘河的影响较小。 （4）生产废水回用可行性分析 厂内清洗废水经厂内污水处理设施处理后回用，不外排，水处理设施产生的污泥作为危废委托有资质单位处置。本项目水处理工艺采用的是“隔油+气浮+A2O+MBR膜”。 1）废水处理工艺如下： 图4-4 厂内污水处理设施废水处理工艺 处理工艺说明： 隔油、调节：废水经自流进入隔油池，通过隔油池将废水中石油类去除，废水然后进入调节池，水质及酸碱度调节均衡。 气浮：调节池内的废水通过泵打入一体化高效气浮槽，先通过投加NAOH调节废水至9~10，然后投加混凝剂PAC形成络离子，通过吸附电中和、卷扫等作用，形成絮凝物，之后通过气浮微气泡上浮进行固液分离。气浮浮渣由污泥泵送入污泥浓缩槽待处理，上清液自流进入中间水槽。 厌氧、好氧：中间水槽内的废水然后由提升泵打入到厌氧池进行水解酸化处理，然后再进入好氧池进行接触氧化好氧处理。 MBR：经厌氧、好氧处理后的废水再经过膜生物反应器处理，通过MBR膜过滤的水回用于生产。MBR池容积为6m3。 污泥：污泥浓缩池内的污泥打入污泥压滤机进行脱水处理，压滤机滤液回到隔油池。 （2）废水处理能力 本次清洗废水处理量为810t/a，即2.7t/d，本次废水处理设施处理能力为5t/d，满足本项目需求。 （3）废水处理效率 表4-15 废水处理效率 处理工段 COD 石油类 隔油沉淀池 进水 3000 20 出水 3000 2 去除率 0 90% 气浮池 进水 3000 2 出水 2100 1.4 去除率 30% 30% 厌氧 进水 2100 1.4 出水 1260 1.19 去除率 40% 15% 好氧 进水 1260 1.19 出水 252 1.01 去除率 80% 15% MBR 进水 252 1.01 出水 50.4 0.96 去除率 80% 5% 回用要求 60 1 从表4-15可知，建设项目生产废水经污水处理站处理后的水质COD≤60mg/L，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005），从技术角度分析，该废水处置方案是可行的。 （4）环境监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位废水例行监测计划和验收检测方案详见下表。 表4-16 污染源监测计划 类型 监测项目 监测位置 检测点位 监测因子 监测频率 例行监测计划 废水监测 生活污水 厂区总排放口 pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 1次/年 雨水 厂区雨水排口 COD、SS 1次/年 验收监测方案 废水监测 生活污水 厂区总排放口 pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 4次/天，连续2天 雨水 厂区雨水排口 COD、SS （5）结论 综上所述，项目生活污水水质能够达金坛区第二污水处理厂接管限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，金坛区第二污水处理厂尾水中氨氮和总磷达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准，其他污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，纳污水体尧塘河《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。项目所在地已满足接管城市污水处理厂条件，引用金坛区第二污水处理厂环评结论可知，废水经污水处理厂处理达标排放后对地表水环境影响较小。因此本次评价认为本项目对地表水环境影响是可以接受的。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源 本项目高噪声设备主要为机加工设备、热处理炉、风机、冷却塔等，单台设备噪声源强为80-90dB（A），项目噪声源强见表4-17。 表4-17 噪声源情况一览表 工序/生产线 装置 噪声源数量（台/套） 声源类型 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 年排放时间h 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方法 噪声值 生产车间 锯床 4 频发 类 比 法 80 合理布局+消声+减振+厂房隔声 25 类比法 55 7200 端面铣打 3 频发 80 25 55 7200 车床 26 频发 80 25 55 7200 滚齿机 12 频发 80 25 55 7200 蜗轮滚齿机 2 频发 80 25 55 7200 蜗杆铣削机床 1 频发 80 25 55 7200 内孔键槽加工机 4 频发 80 25 55 7200 外圆铣键槽机 3 频发 80 25 55 7200 内圆磨 2 频发 80 25 55 7200 外圆磨 11 频发 80 25 55 7200 磨齿机 11 频发 80 25 55 7200 蜗杆磨齿机 1 频发 80 25 55 7200 热后刮削滚齿机 1 频发 80 25 55 7200 抛丸机 5 频发 80 25 55 1200 热处理多用炉 5 频发 80 25 55 7200 回火炉 5 频发 80 25 55 7200 隧道烘干炉 2 频发 80 25 55 7200 铸件卧式加工中心 16 频发 80 25 55 7200 法兰加工车床 2 频发 80 25 55 7200 空压机 2 频发 80 25 55 7200 冷却塔 1 频发 90 25 65 7200 风机 2 频发 90 25 65 7200 （2）达标排放 项目运营期噪声影响选择各厂界作为关心点进行影响预测。根据声环境评价导则（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，考虑噪声距离衰减和隔声措施，预测其受到的影响，厂界噪声预测结果见表4-18。 表4-18 厂界噪声测量结果（单位：dB（A）） 预测点 噪声源 噪声值 (dB(A)) 台数 减振、隔声(dB) 离厂界距离(m) 叠加贡献值(dB(A)) 东厂界 锯床 80 4 25 20 38.37 端面铣打 80 3 25 30 车床 80 26 25 40 滚齿机 80 12 25 25 蜗轮滚齿机 80 2 25 60 蜗杆铣削机床 80 1 25 30 内孔键槽加工机 80 4 25 40 外圆铣键槽机 80 3 25 50 内圆磨 80 2 25 52 外圆磨 80 11 25 20 磨齿机 80 11 25 30 蜗杆磨齿机 80 1 25 25 热后刮削滚齿机 80 1 25 25 抛丸机 80 5 25 30 热处理多用炉 80 5 25 26 回火炉 80 5 25 28 隧道烘干炉 80 2 25 38 铸件卧式加工中心 80 16 25 40 法兰加工车床 80 2 25 45 空压机 80 2 25 43 冷却塔 90 1 25 43 风机 90 2 25 20 南厂界 锯床 80 4 25 58 23.84 端面铣打 80 3 25 50 车床 80 26 25 56 滚齿机 80 12 25 55 蜗轮滚齿机 80 2 25 59 蜗杆铣削机床 80 1 25 60 内孔键槽加工机 80 4 25 70 外圆铣键槽机 80 3 25 80 内圆磨 80 2 25 83 外圆磨 80 11 25 75 磨齿机 80 11 25 75 蜗杆磨齿机 80 1 25 73 热后刮削滚齿机 80 1 25 72 抛丸机 80 5 25 70 热处理多用炉 80 5 25 65 回火炉 80 5 25 70 隧道烘干炉 80 2 25 50 铸件卧式加工中心 80 16 25 55 法兰加工车床 80 2 25 59 空压机 80 2 25 60 冷却塔 90 1 25 60 风机 90 2 25 80 西厂界 锯床 80 4 25 26 37.56 端面铣打 80 3 25 25 车床 80 26 25 30 滚齿机 80 12 25 33 蜗轮滚齿机 80 2 25 37 蜗杆铣削机床 80 1 25 38 内孔键槽加工机 80 4 25 40 外圆铣键槽机 80 3 25 39 内圆磨 80 2 25 20 外圆磨 80 11 25 25 磨齿机 80 11 25 20 蜗杆磨齿机 80 1 25 20 热后刮削滚齿机 80 1 25 20 抛丸机 80 5 25 35 热处理多用炉 80 5 25 37 回火炉 80 5 25 38 隧道烘干炉 80 2 25 45 铸件卧式加工中心 80 16 25 20 法兰加工车床 80 2 25 23 空压机 80 2 25 29 冷却塔 90 1 25 20 风机 90 2 25 33 北厂界 锯床 80 4 25 40 25.24 端面铣打 80 3 25 40 车床 80 26 25 40 滚齿机 80 12 25 48 蜗轮滚齿机 80 2 25 43 蜗杆铣削机床 80 1 25 49 内孔键槽加工机 80 4 25 43 外圆铣键槽机 80 3 25 42 内圆磨 80 2 25 44 外圆磨 80 11 25 43 磨齿机 80 11 25 48 蜗杆磨齿机 80 1 25 42 热后刮削滚齿机 80 1 25 44 抛丸机 80 5 25 43 热处理多用炉 80 5 25 48 回火炉 80 5 25 50 隧道烘干炉 80 2 25 50 铸件卧式加工中心 80 16 25 50 法兰加工车床 80 2 25 53 空压机 80 2 25 58 冷却塔 90 1 25 55 风机 90 2 25 55 （3）声环境影响分析结论 建设项目高噪声设备通过合理布局、消声减振和距离衰减后，对东、南、西、北各边界的噪声贡献值分别为38.37dB(A)、23.84dB(A)、37.56dB(A)、25.24dB(A)，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此本项目噪声源对周围环境影响较小，不会降低当地的环境声功能级别。 （4）噪声源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，建设单位噪声例行监测计划和验收检测方案详见表4-19。 表4-19 噪声日常监测计划要求 类型 监测时间 类别 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 例行监测 昼间 噪声 厂界四周 Leq（A） 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 验收监测 昼间 噪声 厂界四周 Leq（A） 连续2天，昼夜各1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 4、固体废物环境影响分析 （1）固废产生源强 本项目新增固废主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 ①生活垃圾 本项目劳动定员1300人，人均产生生活垃圾以0.5kg/d计，本项目生活垃圾产生量为195t/a，委托环卫部门定期清运处理。 ②一般工业固废 1）废包装材料：项目原辅材料包装将产生废包装材料，产生量约5t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。 2）废边角料（金属碎屑）：项目机加工工序会产生金属碎屑边角料，约占原材料用量的0.5%，则产生量约为9.6t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。 3）不合格品：检验过程中会产生少量的不合格品，约占原材料用量的0.3%，则产生量约为5.8t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。 4）废钢丸：项目抛丸工序会产生废钢丸，产生量约为5t/a，统一收集后外售物资公司综合利用。 ③危险废物 废活性炭：项目采用二级活性炭吸附装置处理清洗剂挥发的有机废气，根据废气源强核算，二级活性炭吸附有机废气量为1.575t/a。根据“《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号），采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月”。因此，本项目活性炭最低用量取废气吸附量的5倍计算，即活性炭最低用量为7.875t/a。考虑到实际情况，活性炭吸附装置每天工作4h，则至少3个月更换一次，活性炭箱每个为1t，因此每次更换的活性炭量为2t。年更换4次，则废活性炭产生量为8t/a。废活性炭委托有资质单位处置。 2）废切削液： 项目加工过程中会使用到切削液，切削液循环使用，定期清理出少量底部浓液，约10t/a，作为危废委托有资质单位处置。 3）污水站污泥： 项目污水站会产生废污泥，污泥产生量为1t/a，委托有资质单位处置。 4）废钝化液： 项目钝化槽液定期清理作为危废处置，废钝化液产生量为48t/a，委托有资质单位处置。 5）含漆废物： 项目喷漆漆雾处理过程中会产生废过滤棉，另外喷漆工序会产生含漆的手套，抹布等均属于含漆废物，含漆废物量约为1t/a，含漆废物为危险固废，委托有资质单位处置。 6）喷枪清洗废液： 项目喷枪清洗过程会产生少量废液，产生量约为0.3t/a，委托有资质单位处置。 7）漆渣： 喷漆过程中会有漆渣散落地面，漆渣需定期清理，根据大气废气源强分析可知，本项目漆渣的产生量约为2.22t/a。 废磨齿油：项目磨齿、刮齿工序会产生少量的废磨齿油，产生量约为0.5t/a，委托有资质单位处置。 9）废滚齿油：项目滚齿工序会产生少量的废滚齿油，产生量约为0.5t/a，委托有资质单位处置。 10）废润滑油：项目磨圆工序会产生少量的废润滑油，产生量约为1t/a，委托有资质单位处置。 11）废淬火油：项目淬火工序会产生少量的废淬火油，产生量约为0.5t/a，委托有资质单位处置。 12）废包装桶：项目废包装桶主要为切削液、矿物油、水性漆、固化剂等的包装桶，根据企业提供，产生量约为2t/a。 13）含油（清洗剂）抹布及手套：本项目设备清理、擦拭等工序产生废抹布，年产生量为0.5 t/a。委托有资质单位处置。 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判定结果详见表4-20。 表4-20 项目固体废物产生情况及属性判断结果一览表 序号 固体废物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量t/a 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 生活垃圾 员工生活 固态 纸屑等 195 √ / 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） 2 废包装材料 原材料贮存 固态 牛皮纸等 5 √ / 3 边角料（金属碎屑） 机械加工 固态 铁 9.6 √ / 4 不合格品 检验 固态 铁 5.8 √ / 5 废钢丸 抛丸 固态 钢 5 √ / 6 废活性炭 废气处理 固态 活性炭、有机废气 8 √ / 7 废切削液 机械加工 液态 烃、水混合物 10 √ / 8 污水站污泥 污水处理 固态 清洗剂等 1 √ / 9 废钝化液 钝化 液态 钝化液 48 √ / 10 含漆废物 喷漆 固态 水性漆等 1 √ / 11 喷枪清洗废液 喷漆 液态 水性漆等 0.3 √ / 12 漆渣 喷漆 固态 水性漆等 2.22 √ / 13 废磨齿油 磨齿 液态 矿物油类 0.5 √ / 14 废滚齿油 滚齿 液态 矿物油类 0.5 √ / 15 废润滑油 磨圆 液态 矿物油类 1 √ / 16 废淬火油 淬火 液态 矿物油类 0.5 √ / 17 废包装桶 原料包装 固态 油类、漆料等 2 √ / 18 含油（清洗剂）抹布及手套 擦洗、清理 固态 油类、清洗剂等 0.5 √ / ②固废属性判定 根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目产生的固体废物是否属于危险废物。本项目固体废物产生源强汇总见表4-21。 表4-21 项目固体废物产生源强汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险 特性 废物 类别 废物 代码 产生量（t/a） 1 生活垃圾 -- 员工生活 固态 纸屑等 -- -- -- 195 2 废包装材料 一般固废 原材料贮存 固态 牛皮纸等 -- 99 900-999-99 5 3 边角料（金属碎屑） 机械加工 固态 铁 -- 06 292-009-06 9.6 4 不合格品 检验 固态 铁 -- 06 292-009-06 5.8 5 废钢丸 抛丸 固态 钢 -- 06 292-009-06 5 6 废活性炭 危险废物 废气处理 固态 活性炭、有机废气 T HW49 900-039-49 8 7 废切削液 机械加工 液态 烃、水混合物 T HW09 900-006-09 10 8 污水站污泥 污水处理 固态 清洗剂等 T/C HW17 336-064-17 1 9 废钝化液 钝化 液态 钝化液 T HW17 336-068-17 48 10 含漆废物 喷漆 固态 水性漆等 T，I HW12 900-252-12 1 11 喷枪清洗废液 喷漆 液态 水性漆等 T，I HW12 900-252-12 0.3 12 漆渣 喷漆 固态 水性漆等 T，I HW12 900-252-12 2.22 13 废磨齿油 磨齿 液态 矿物油类 T，I HW08 900-200-08 0.5 14 废滚齿油 滚齿 液态 矿物油类 T，I HW08 900-200-08 0.5 15 废润滑油 磨圆 液态 矿物油类 T，I HW08 900-214-08 1 16 废淬火油 淬火 液态 矿物油类 T HW08 900-203-08 0.5 17 废包装桶 原料包装 固态 油类、漆料等 T/In HW49 900-041-49 2 18 含油（清洗剂）抹布及手套 擦洗、清理 固态 油类、清洗剂等 T/In HW49 900-041-49 0.5 ③固体废物处置方式 表4-22 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 属性 废物代码 产生量（t/a） 处理处置方式 利用处置单位 1 生活垃圾 员工生活 -- -- 195 环卫清运 环卫部门 2 废包装材料 原材料贮存 一般固废 900-999-99 5 外售利用 物资公司 3 边角料（金属碎屑） 机械加工 292-009-06 9.6 外售利用 物资公司 4 不合格品 检验 292-009-06 5.8 外售利用 物资公司 5 废钢丸 抛丸 292-009-06 5 外售利用 物资公司 6 废活性炭 废气处理 危险废物 900-039-49 8 有资质单位处置 有资质单位 7 废切削液 机械加工 900-006-09 10 有资质单位处置 有资质单位 8 污水站污泥 污水处理 336-064-17 1 有资质单位处置 有资质单位 9 废钝化液 钝化 336-068-17 48 有资质单位处置 有资质单位 10 含漆废物 喷漆 900-252-12 1 有资质单位处置 有资质单位 11 喷枪清洗废液 喷漆 900-252-12 0.3 有资质单位处置 有资质单位 12 漆渣 喷漆 900-252-12 2.22 有资质单位处置 有资质单位 13 废磨齿油 磨齿 900-200-08 0.5 有资质单位处置 有资质单位 14 废滚齿油 滚齿 900-200-08 0.5 有资质单位处置 有资质单位 15 废润滑油 磨圆 900-214-08 1 有资质单位处置 有资质单位 16 废淬火油 淬火 900-203-08 0.5 有资质单位处置 有资质单位 17 废包装桶 原料包装 900-041-49 2 有资质单位处置 有资质单位 18 含油（清洗剂）抹布及手套 擦洗、清理 900-041-49 0.5 有资质单位处置 有资质单位 （2）固体废物防治措施 本项目产生的一般工业固体废物主要为废包装材料、边角料、不合格品以及废钢丸，统一收集后外售物资公司综合利用；产生的危险废物主要是废活性炭、废切削液、污水站污泥、废钝化液、含漆废物、喷枪清洗废液、漆渣、废磨齿油、废滚齿油、废润滑油、废淬火油、废包装桶、含油（清洗剂）抹布及手套，收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 1）危险废物防治措施 ①危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危险废物贮存场所基本情况详见表4-23。 表4-23 危险废物贮存场所基本情况表 序号 固体废物名称 贮存场所 危废类别 废物代码 产生量（t/a） 占地面积（m2） 贮存方式 贮存能力（t） 贮存周期 1 废活性炭 危险废物储存区50m2 HW49 900-039-49 8 5 袋装 4 3个月 2 废切削液 HW09 900-006-09 10 5 桶装 5 3个月 3 污水站污泥 HW17 336-064-17 1 2 桶装 0.5 3个月 4 废钝化液 HW17 336-068-17 48 8 桶装 12 2个月 5 含漆废物 HW12 900-252-12 1 2 桶装 0.5 3个月 6 喷枪清洗废液 HW12 900-252-12 0.3 2 桶装 0.5 3个月 7 漆渣 HW12 900-252-12 2.22 2 桶装 1 3个月 8 废磨齿油 HW08 900-200-08 0.5 2 桶装 0.5 3个月 9 废滚齿油 HW08 900-200-08 0.5 2 桶装 0.5 3个月 10 废润滑油 HW08 900-214-08 1 2 桶装 0.5 3个月 11 废淬火油 HW08 900-203-08 0.5 2 桶装 0.5 3个月 12 废包装桶 HW49 900-041-49 2 3 堆放 1 3个月 13 含油（清洗剂）抹布及手套 HW49 900-041-49 0.5 2 桶装 0.5 3个月 A 贮存能力可行性分析 本项目产生的危废暂存于危废仓库，面积为50m2，危废仓库密闭，已做到“六防”，即“防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置”，危废仓库地面与裙脚为坚固、防渗材料，建筑材料与危险废物相容。 由上表可知，本项目危险废物暂存需要39m2，其他可作为过道、间隔等所用。项目新设置50m2的危险废物仓库足够本项目使用。为确保危废合规暂存，建设单位应严格按照制定的转移周期转移。 B 贮存安全性分析 本项目产生及贮存的危废安全贮存过程如下所述： 废活性炭：具有毒性，置于专用编织袋中密闭存放，贮存于危废仓库； 漆渣：具有毒性、易燃性，置于专用容器内密闭存放，容器顶部与漆渣顶部之间保存100mm以上的空间，分类贮存于危废暂存场； 废包装桶：具有毒性或感染性，产生的废包装桶堆叠存放，分类贮存于危废仓库； 含漆废物：具有毒性、易燃性，置于专用容器内密闭存放，容器顶部需保存100mm以上的空间，分类贮存于危废暂存场； 喷枪废液：具有毒性、易燃性，置于专用容器内密闭存放，容器顶部需保存100mm以上的空间，分类贮存于危废暂存场； 废切削液：具有毒性，置于专用容器内密闭存放，容器顶部与废切削液液面之间保存100mm以上的空间，分类贮存于危废暂存场； 污水站污泥：具有毒性、腐蚀性，置于专用容器内密闭存放，容器顶部与废切削液液面之间保存100mm以上的空间，分类贮存于危废暂存场； 废钝化液：具有毒性，置于专用容器内密闭存放，容器顶部与废润滑油液面之间保存100mm以上的空间，分类贮存于危废暂存场； 废磨齿油：具有毒性、易燃性，置于专用容器内密闭存放，容器顶部与废润滑油液面之间保存100mm以上的空间，分类贮存于危废暂存场； 废滚齿油：具有毒性、易燃性，置于专用容器内密闭存放，容器顶部与废润滑油液面之间保存100mm以上的空间，分类贮存于危废暂存场； 废润滑油：具有毒性、易燃性，置于专用容器内密闭存放，容器顶部与废润滑油液面之间保存100mm以上的空间，分类贮存于危废暂存场； 废淬火油：具有毒性、易燃性，置于专用容器内密闭存放，容器顶部与废润滑油液面之间保存100mm以上的空间，分类贮存于危废暂存场； 含油（清洗剂）抹布及手套：具有毒性或感染性，置于专用容器内密闭存放，容器顶部与漆渣顶部之间保存100mm以上的空间，分类贮存于危废暂存场； 本项目危废密封贮存，可保证各类危废不会形成二次污染，且本项目产生的危废设置危废识别标志，盛装危险废物的容器粘贴标签。因此，本项目危废按上述要求安全贮存于危废仓库是可行的。 ②危险废物贮存场所设计要求 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号），本项目危废储存区应做到以下要求： 危险废物储存区严格按照“六防”（防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐蚀、防盗）要求进行设置，有给排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口。同时还应做到以下几点： I）地面要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 II）用于存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀及防渗的硬化地面，且表面无裂隙。 III）不相容的危险废物必须分开存放，不得混放，并设有隔断及搬运通道。根据危废的种类，危废收集后要及时综合利用或安全处置，尽量减少在厂内暂存时间，以减少贮存风险： IV）应保持阴凉、通风、严禁火种。 V）周边设置导流渠，防止雨水径流进入危险废物储存区内。储存区内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 VI）危险废物储存区由专人管理，禁止将危险废物以任何形式转移给无资质的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。 VII）按GB15562.2设置环境保护图形标志。 ③危险废物运输过程污染防治措施 危险废物运输过程中如果发生散落、泄漏，容易腐化设备、产生恶臭，污染运输沿途环境，若下渗或泄漏进入土壤或地下水，将会造成局部土壤和地下水的污染，因此在运输过程中应按照相关规范加强管理。根据《省生态厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求，项目需按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 危险废物运输必须按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求并做到以下几点： I）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 II）危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2015年]第9号）、JT617以及JT618执行。 III）运输单位在承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A 设置标志。 IV）危险废物公路运输时，运输车辆按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 V）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备；装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物装卸区应设置收集槽和缓冲罐。 ④危险废物管理要求 I）危险废物的管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中相关规定； II）危废的暂存防范措施 a、采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志； b、按类别放入相应的容器内，不同的危险废物分开存放并设有隔离间隔断； c、危险废物暂存设施为封闭砖混构筑物，室内四周设置围堰、导流沟，具有防雨、防风、防晒、防渗漏、防腐蚀、防盗措施等。室内地面为水泥地，具有耐腐蚀性，基础设置至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； d、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存； e、建设单位危废进行暂存的时间不得超过一年； f、建立定期巡查、维护制度。 2）一般固体废物污染防治措施 ①严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）等规定要求，对固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存； ②对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准； ③加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 ④固体废物及时清运，避免产生二次污染； ⑤固体废物运输过程中应做到密闭运输，防治固废的泄漏，减少污染。 3）生活垃圾污染防治措施 厂内设置垃圾桶若干，员工生活垃圾由环卫部门定期清运，可得到有效处置。 （3）固体废物环境管理要求 企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立有关转移管理的相关规定、人员培训考核制度、档案管理制度、全过程管理制度等。 （4）固体废物环境管理要求 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落和泄漏，对环境影响较小。 ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，发生渗漏等事故可能性较小或甚微，对土壤、地下水产生的影响较小。 ④全厂的固废通过外售、环卫清运、委托处置等方式处置或利用，均不在厂内自行建设施处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 因此，项目所产生的固废均得到合理处置，固废零排放，对周围环境影响较小。 5、土壤和地下水环境影响分析 项目原料区、生产区液体存放区应采取防渗地坪，危险废物储存区应采取防渗措施，按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）的要求进行设计、施工，对周围土壤环境及地下水影响较小。 （1）污染源分析 经过筛选、评估，本项目可能影响土壤、地下水环境的途径为原辅材料、危险废物散落，雨污管网系统老化造成污水渗漏。 （2）防渗要求 ①源头上控制对土壤及地下水的污染 实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理设备和物料运输线路上，防止和减少固态污染物的散落；建设完善的雨污管网系统，污水管道采用专用防渗管沟，保证污水能够顺畅排入市政管网合理布局，防止污水跑冒滴漏。 ②污染防治措施 为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水和土壤，项目应当采取分区防渗措施，本项目具体防渗要求详见下表： 表4-24 地下水、土壤污染源 防渗区域 防渗类别 防渗要求 危险废物储存区 重点防渗 地面应铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化材料，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它耐腐蚀材料，渗透系数≤10-10cm/s，且地面无裂缝；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容。 生产区域、一般固废储存区、办公室等 一般防渗 包括除重点防渗区外的其余部分地面，包括原料区、成品区等，采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。 （3）地下水、土壤环境影响分析结论 项目在采取分区防渗后，可有效防止项目物料对土壤、地下水的影响。 6、环境风险影响分析 （1）风险源分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中表1“突发环境事件风险物质及临界量”和《重大危险源辨识》（GB18218-2018），经过筛选、评估，项目涉及风险物质为液体原料及危险废物。 （2）环境风险防范措施及应急要求 1）环境风险防范措施 ①火灾和爆炸事故的防范措施 I）对老化的电线、电缆及有可能发生火灾、爆炸的机械按时进行检查，及时对要更换的设备进行更换，易燃物质远离电缆处存放。 II）在易燃物品储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统。 III）车间内要保证气流畅通，避免高温下引发火灾，装置降温设备，使得车间内易燃物品难以达到燃点。 IV）应加强火源的管理，应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决禁止生产过程中吸烟、点明火等情况，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。 V）企业需建立健全安全操作规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；厂区配置合格的消防器材，并确保其处于完好状态。 VI）厂区设置一套火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮及声光报警器等组成。当本工程各装置区内发生火灾时，以便控制室的工作人员对火灾现场情况做相应的处理。 VII）定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②废气处理装置事故 为减少事故的发生和影响建设单位应采取以下措施。 I）建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 II）对废气处理系统进行定期的监测和检修，如发生腐蚀、设备运行不稳定的情况，需对设备进行更换和修理，确保废气处理装置的正常运行。 III）二级活性炭吸附装置对废气进行处理后，应定期对二级活性炭进行更换，并设置备用的二级活性炭吸附装置，以便于废气的有效处理。 IV）废气处理装置一旦出现故障，应立即关闭生产设备，避免废气未经处理进入大气环境。 V）二级活性炭吸附装置产生的废活性炭应妥善保存，避免过滤介质、二级活性炭接触明火和高温设备而引发的火灾及其次伴生环境风险事故。 VI）加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 VII）每年定期组织一次污染治理设施意外事故的应急措施落实情况和应急设备（备用设备）完好情况的检查。 2）突发事故对策和应急预案 当发生火灾爆炸等事故后，由公司应急救援领导小组根据事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程序，由现场值班的专职、兼职消防人员以及操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司经理以及专业人员组成，并根据事故现场抢险救援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯、信息发布等专业队伍，全面投入应急救援行动中。 公司应根据下表的详细要求制定突发事故对策和应急预案，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。应急对策和预案的内容及要求如下表： 表4-25 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：生产车间等 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 建设单位必须严格管理，配备相应的应急设施，采取一系列严密的应急防范措施，制定切实可行的消防及安全应急预案，并加强职工的安全防范意识。 （3）环境风险分析结论 综上所述，本项目应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 本项目环境风险简单分析见表4-26。 表4-26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 常州铭达包装制品有限公司新建新能源汽车包装生产项目 建设地点 （江苏）省 （常州）市 （金坛）区 （/）县 （金坛经济开发区）园区 地理坐标 E119.659466，N31.763432 主要危险物质及分布 切削液、淬火油、清洗剂、润滑油、滚齿油、磨齿油、水性聚氨酯面漆、水性聚氨酯面漆固化剂、水性环氧漆（底漆）、水性环氧漆固化剂（底漆固化剂）位于原料储存区；废活性炭、废切削液、污水站污泥、废钝化液、含漆废物、喷枪清洗废液、漆渣、废磨齿油、废滚齿油、废润滑油、废淬火油、废包装桶、含油（清洗剂）抹布及手套位于危险废物储存区 环境影响途径及危害后果 物料在发生火灾的情况下不完全燃烧会产生CO等危害大气环境 风险防范措施要求 定期检查、电缆、电线等情况，坚决禁止生产过程中吸烟、点明火等行为 填表说明：无 7、炭排放评价 （1）建设项目碳排放分析 本项目碳排放源识别见下表： 表4-27 碳排放源识别表 排放类型 设施/材料 温室气体种类 CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 间接排放 净调入电生产设备 各种用电设备 √ （2）碳排放现状调查与评价 ①行业碳排放情况调查 本项目属于C3453齿轮及齿轮减、变速箱制造，目前本行业内尚未有行业碳排放数据。 ②现有项目碳排放现状调查 本项目为新建项目，无现有项目碳排放现状。 （3）碳排放预测与评价 ①营运期碳排放预测 建设项目碳排放总量计算见公式（1）； AE总=AE燃料燃烧+AE工业生产过程+AE净调入电力和热力 （1） 式中： AE总——碳排放总量（tCO2e） AE燃料燃烧——燃料燃烧碳排放量（tCO2e） AE工业生产过程——工业生产过程碳排放量（tCO2e） AE净调入电力和热力——净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2e） 根据燃料用于电力生产还是用于其他工业生产情况不同，燃料燃烧排放量（AE燃料燃烧）计算方法不同，具体见公式（2） AE燃料燃烧=AE电燃+AE工燃 （2） 式中： AE电燃——电力生产燃料燃烧排放量（tCO2e） AE工燃——工业生产燃料燃烧排放量（tCO2e） 建设项目用于电力生产的燃料燃烧产生的排放量（AE电燃）计算方法见公式（3） AE电燃=∑（ADi燃料*EFi燃料+ADi燃料*EF＇i燃料*GWPN2O） 式中： i——燃料种类； ADi燃料——i 燃料燃烧消耗量（t 或 kNm3） EFi燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg 或 tCO2e/kNm3） EF＇i 燃料——i 燃料燃烧氧化亚氮排放因子（tCO2e/kg 或 tCO2e/kNm3） GWPN2O——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg 或 tCO2e/kNm3） EFi 燃料——氧化亚氮全球变暖潜势值。 建设项目用于电力生产之外的其他工业生产的燃料燃烧产生的排放量（AE工燃）计算方法见公式（4） AE工燃=∑（ADi 燃料*EFi 燃料） （4） 式中： i——燃料种类； ADi 燃料——i 燃料燃烧消耗量（t 或 kNm3） EFi 燃料——i 燃料燃烧二氧化碳排放因子（tCO2e/kg 或 tCO2e/kNm3） 本项目不涉及工业生产过程排放量（AE工业生产过程） 净调入电力和热力消耗碳排放总量（AE 净调入电力和热力）计算方法见公式（5） AE 净调入电力和热力=AE 净调入电力+AE 净调入热力 （5） 式中： AE 净调入电力——净调入电力消耗碳排放量（tCO2e） AE 净调入热力——净调入热力消耗碳排放量（tCO2e） 其中，净调入电力消耗碳排放量（AE 净调入电力）计算方法见公式（6） AE 净调入电力=AD 净调入电量*EF 电力 （6） 式中： AD 净调入电量——净调入电力消耗量（MWh）； EF 电力——电力排放因子（tCO2e /MWh），为 0.9944 tCO2e /MWh。其中，净调入热力消耗碳排放量（AE 净调入热力）计算方法见公式（7）： AE 净调入热力=AD 净调入热力消耗量*EF 热力 （7） 式中： AD 净调入热力消耗量——净调入热力消耗量（Gj） EF 热力——热力排放因子（tCO2e / Gj），为 0.11 tCO2e /Gj。 表4-28 营运期使用的材料表 类别 使用量 电力使用量 5000MWh 本项目碳排放总量如下： AE 电燃=0 AE工业生产过程=0 AE 工燃=0 AE净调入电力=500MWh*0.9944 tCO2e /MWh=4972tCO2e AE 净调入热力=0 AE 总=4972tCO2e 碳排放强度（单位用地碳排放量）=4972/122000=0.041tCO2e/m2 碳排放强度（单位工业总产值碳排放量）=4972/50000=0.09944tCO2e/万元 表4-29 碳排放汇总表 排放类型 碳排放量 营运期 间接排放 净调入电力和热力 4972tCO2e ②碳排放评价 综上可知，本项目碳排放量为4972tCO2e，单位用地碳排放强度0.041tCO2e/m2，单位工业总产值碳排放强度为0.09944tCO2e/万元。 （4）碳减排潜力分析及建议 根据上述分析，本项目的碳排放主要为净电力输入，因此建设单位碳减排潜力主要为降低净电力输入，具体可从以下方面降低碳排放。 （1）加强对设备的维护运行，避免设备老化等引起的耗电量增加； （2）建设单位经济允许条件下，建议更换生产效率更高更节能的设备； （3）建设单位可利用光伏等设备，利用太阳能等自产部分电力从而降低厂区内净电力输入。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 淬火废气 | 非甲烷总烃 | 油雾净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021） |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 抛丸废气 | 颗粒物 | 湿式除尘器 |  |
|  |  | 清洗剂挥发废气 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭 |  |
|  | DA002 | 调漆、喷漆、烘干废气 | 非甲烷总烃 | 过滤棉+RCO处理 | 《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021） |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | DA003 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 低氮燃烧器 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）》 |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  | NOX |  | 《市政府关于印发<2020 年常州市打好污染防治攻坚战工作方案>的通知》（常政发[2020]29 号） |
| 地表水环境 | DW001 | COD | / | 常州金坛区第二污水处理有限公司接管限值要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 厂墙隔声、安装减震基垫、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 本项目产生的一般工业固体废物主要为废包装材料、边角料、不合格品以及废钢丸，统一收集后外售物资公司综合利用；项目产生的危险废物主要是废活性炭、废切削液、污水站污泥、废钝化液、含漆废物、喷枪清洗废液、漆渣、废磨齿油、废滚齿油、废润滑油、废淬火油、废包装桶、含油（清洗剂）抹布及手套，收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。 项目设置一座危险废物储存区（50m2），一座一般固体废物储存区（100m2）。危险废物储存区严格按照“六防”（防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐蚀、防盗）要求进行设置，有给排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；对一般固体废物实行分类收集，选择满足要求的容器进行包装贮存，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、源头控制原料的跑冒滴漏、雨水的浸淋、溢流等 2、分区防渗，对危险废物储存区等区域实施重点防渗措施，厂内其他区域进行简单防渗 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、厂区分区防渗； 2、厂区内配置堵漏材料，例如黄沙、蛇皮袋等； 3、厂内配置一定量的消防器材； 4、制定突发事故对策和应急预案。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、以生产车间为边界外扩100米设置卫生防护距离； 2、项目正式运行时需签订一般固废处置协议、危险固废处置协议； 3、落实危险固废台账等要求； 4、落实本报告的例行监测要求； 5、落实危险固废仓库，废气排放口等标识牌。 |

# 六、结论

项目建设符合国家和地方相关环保政策，用地为工业用地；项目所在区域环境质量现状良好；项目所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放；对评价区域环境影响较小，不会降低区域环境质量；通过采取有针对性的风险防范措施，项目的环境风险可接受；针对项目特点提出了具体的环境管理要求及监测计划。项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。 综上，在落实本报告表提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，项目建设具有环境可行性。 （1）要求 ①上述评价结论是根据建设方提供的规模、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 ②建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应十分重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 ③项目涉及的各类环境污染治理设施将同步及时按规划、消防、安全等相关部门的管理要求办理相关手续，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 （2）建议 ①建设项目应加强环境管理。 ②尽量选择低噪声设备，并对部分高噪声设备采取减振降噪措施，以改善项目周围的声环境质量。 ③加强业务培训和宣传教育工作，使每个职工树立节能意识、环保意识，保障清洁生产的顺利实施。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 1.451 | 1.451 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 1.599 | 1.599 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.48 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 0 | 31200 | +31200 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 10.608 | 0 | 10.608 | +10.608 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 4.368 | 0 | 4.368 | +4.368 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 1.092 | +1.092 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.094 | +0.094 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | +1.56 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | +9.6 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | +5.8 |
|  | 废钢丸 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
|  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 污水站污泥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废钝化液 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | +48 |
|  | 含漆废物 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 喷枪清洗废液 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | +2.22 |
|  | 废磨齿油 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废滚齿油 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废淬火油 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 含油（清洗剂）抹布及手套 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①